目    录

概   述	- 1 -

第一章  总    则	- 5 -

1.1编制依据	- 5 -

1.2评价目的和原则	- 6 -

1.3评价内容及评价重点	- 7 -

1.4环境影响识别与评价因子筛选	- 8 -

1.5评价标准	- 9 -

1.6评价等级及评价范围	- 11 -

1.7环境保护目标	- 14 -

第二章  　项目概况	- 16 -

2.1项目基本情况	- 16 -

2.2建设内容及规模	- 16 -

2.3项目地址及周边环境状况	- 17 -

2.4平面布置	- 18 -

2.5主要物料消耗及其理化性质	- 18 -

2.6主要生产设备	- 20 -

2.7公用工程	- 20 -

2.8劳动定员及生产制度	- 21 -

3.9项目投资及资金来源	- 21 -

3.10建设进度安排	- 21 -

第三章　工程分析	- 22 -

3.1生产工艺流程及产污环节	- 22 -

3.2物料平衡及水平衡	- 24 -

3.3污染源分析	- 25 -

第四章  区域环境概况	- 29 -

4.1自然环境	- 29 -

4.2常德电镀中心环评及批复情况	- 32 -

4.3表面处理产业园（电镀中心）污水处理厂	- 33 -

4.4环境保护目标调查	- 39 -

4.5环境质量现状调查与评价	- 40 -

第五章 　 环境影响分析	- 45 -

5.1施工期环境影响分析	- 45 -

5.2营运期环境影响分析	- 45 -

第六章  污染防治措施及可行性分析	- 50 -

6.1施工期环保措施及可行性分析	- 50 -

6.2营运期环保措施及可行性分析	- 50 -

6.2.1营运期废气治理措施及可行性	- 50 -

6.3污染物治理措施汇总	- 53 -

第七章    环境风险分析	- 55 -

7.1环境风险评价目的	- 55 -

7.2环境风险因素识别	- 55 -

7.3重大危险源识别	- 56 -

7.4风险管理	- 57 -

7.5事故应急预案	- 59 -

7.6事故风险评价小结	- 59 -

第八章  　总量控制	- 61 -

8.1总量控制	- 61 -

第九章　项目可行性分析	- 63 -

9.1产业政策的符合性分析	- 63 -

9.2选址可行性分析	- 63 -

9.3平面布局合理性分析	- 64 -

9.4污染物达标排放可行性分析	- 64 -

9.5环境制约因素	- 64 -

9.6小结	- 64 -

第十章  环境经济损益分析	- 65 -

10.1环保投资估算	- 65 -

10.2社会效益分析	- 65 -

10.3经济效益分析	- 66 -

10.4环境效益分析	- 66 -

第十一章  环境管理、监测计划和三同时验收	- 67 -

11.1环境管理	- 67 -

11.2环境监测	- 68 -

11.3污染源清单及“三同时”验收	- 68 -

第十二章  　结论和建议	- 70 -

12.1项目概况	- 70 -

12.2环境保护目标及环境质量现状	- 70 -

12.3拟建工程污染源强及环保措施	- 72 -

12.4环保投资	- 74 -

12.5污染源清单及“三同时”验收	- 74 -

12.6项目建设的可行性	- 75 -

12.7项目建设的制约因素	- 77 -

12.8项目建设评价总体结论	- 77 -

12.9建议	- 77 -

附件

附件1：环评委托书；

附件2：常德经济技术开发区招商合作局企业投资项目备案文件（德投资备【2016】27号）；

附件3：厂房租赁合同；

附件4：购销合同和“三废”处理协议；

附件5：湖南省环境保护厅关于常德市恩瑞投资管理有限公司常德市电镀中心建设项目环境影响评价报告书的批复（湘环评【2014】93号）；

附件6：湖南省环境保护厅关于常德市经济开发区东部扩建区环境影响报告书的批复（湘环评【2010】336号）。

附图

附图1：项目地理位置示意图

附图2：项目排水及水气监测布点图

附图3：项目周边环境关系示意图

附图3：电镀中心内项目周边关系示意图

附图4：项目平面布置图

附图5：现场示意

# 概   述

◆工程建设背景

活性炭是一种优良吸附剂，具有发达的内部孔隙结构和巨大的比表面积，已广泛应用于工业废水、废气和空气净化装置以及有机合成、食品和医药等工业，还应用于军工及高科技产业。目前，我国是世界上最大的活性炭生产基地和出口国。

我国是世界最大的木质活性炭生产基地，但从产业结构上看，我国大多数木质活性炭厂是年产几百吨到上千吨的小企业。虽然目前全国有二三百家木质活性炭企业，但年生产能力真正达到万吨规模的屈指可数。随着经济的不断发展和人民生活水平的逐步提高，使得活性炭的应用越来越受到人们的重视，特别是随着近年来环保力度的不断加大，国内活性炭需求量不断增长，出口量也逐年上升，活性炭行业发展势头十分迅猛。

中国产业调研网发布的2016-2022年中国活性炭行业研究分析及市场前景预测报告认为，近年来活性炭的应用领域在不断扩大，不仅在石油、化工、冶金、食品等行业中应用广泛，而且在环境保护、控制污染等方面也发挥着越来越重要的作用。

霍加拉特剂是1919年由美国约翰－霍普金斯大学和加利福尼亚大学共同发明的。霍加拉特剂是由活性二氧化锰和氧化铜按一定比例制成的颗粒状催化剂，它广泛应用于对瓦斯气的防护。研究表明，霍加拉特剂对甲醛也有很好的吸附性能，能有效除去环境空气中的甲醛。霍加拉特剂是一种吸附甲醛的有效环保材料。既能作为装填材料，做成罐体，用于化工厂、医院、装饰材料制造厂以及装潢市场等场所的个人防护环保器材；也可以放在任意形状的干燥容器内，置于含甲醛有害气体环境中，达到净化空气的目的。

曾经有文献报道了霍加拉特剂的有效吸附容量，约为22mg/g。如下图所示，当室内空气中甲醛含量超过0.08mg/m3时，即为超标。在该研究中，当甲醛穿透浓度为0.08mg/m3时，霍加拉特剂对甲醛的有效吸附时间为436min，吸附容量为22mg/g 。

霍加拉特剂的市场用途不限于甲醛净化。在石油、化工和一些轻工业如制药、印刷、制鞋、玩具等行业生产中会产生许多有毒有害物质，如 CO、醛、酮、芳香烃、烷烃等。在密闭环境如潜艇舱室、空间站、宇宙飞船等，由于其地方狭小、设备众多、所用材料也多，长时间的运行过程中，密闭环境中的空气不能及时得到排放和更新，也会使得密闭环境中存在多种污染物质，长时间暴露在这些污染物环境中会引起人的中毒，严重的会危及人的生命。霍加拉特剂能够很好的吸附CO、醛、酮、芳香烃、烷烃等。

催化燃烧所用的催化剂按金属种类可以分为：贵金属催化剂（铂、钯、金、铱等）和非贵金属催化剂。非贵金属催化剂又包括单金属氧化物催化剂(锰、镍、铜等氧化物)和复合氧化物催化剂（铜锰、铜锌等氧化物）。由于贵金属催化剂氧化活性高、不易中毒、氧化温度低，所以用作消除挥发性有机物（VOCs）的催化剂 75%是贵金属催化剂，但是贵金属催化剂成本较高、易挥发且储量有限。非贵金属催化剂虽然处理能力不如贵金属催化剂，但在一定条件下也能达到满意的处理效果且价格便宜。R.W.McCabe 等研究显示霍加拉特催化剂催化燃烧乙醇可与Pt/Al2O3相比拟。C. Lahousse 等比较了γ-MnO2和Pt/TiO2的催化活性，发现在 260℃，γ-MnO2氧化苯和甲酸的效率也能达到 90%。因此金属氧化物催化剂在氧化燃烧过程、化学废物处理以及尾气控制等方面已经有所应用。1919 年发现的霍加拉特催化剂是一种无定形铜锰混合氧化物，而铜锰氧化物催化剂是金属氧化物催化剂中的代表，具有比其他金属氧化物高的催化活性。发现的它的最初目的是消除军事中产生的 CO，后来发现霍加拉特催化剂对H2和VOCs也有较高的催化活性，从而引起人们的重视。国内外许多的研究者对铜锰混合氧化物催化剂的制备、催化燃烧活性、催化机理等进行了广泛的研究。

◆环境影响评价工作过程

湖南佳捷成新材料有限公司年产120吨活性炭及有害气体吸收剂项目租赁常德经济开发区表面处理产业园E3栋第一层进行生产，不新增土地，仅在厂房进行设备搬运及安装。厂房内拟建设活性炭生产区和霍加拉特剂生产区，由搅拌罐、沉淀罐、固液分离机、烘干机等设备组成。其生产产品为年产50吨活性炭、70吨霍加拉特剂。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，为切实做好建设项目的环境保护工作，使经济建设与环境保护协调发展，湖南佳捷成新材料有限公司于2016年12月5日委托常德市双赢环境咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即组织有关技术人员对工程选址及周围自然环境进行了详尽的实地踏勘和相关资料的收集、核实与分析工作，并于2016年12月9日在常德市政府网站对项目进行了第一次环境影响公示，2017年2月23日在常德市政府网站上进行了第二次环境影响公示。公示期间，未接收到任何单位或个人对项目建设的反对意见。

根据项目周边环境特征，评价以工程分析为基础，将大气、水环境影响及污染防治措施、环境管理作为评价重点，兼顾声环境影响评价。根据国家环境保护法律、法规及环境影响评价技术导则的有关要求，编制完成了《湖南佳捷成新材料有限公司年产120吨活性炭及有害气体吸收剂生产线建设项目环境影响报告书》，现提交建设单位呈报常德市环境保护局常德经济技术开发区分局进行审批。

◆主要环境问题及环境影响

①废气

本项目生产过程中主要废气为硫酸雾和锅炉废气，硫酸雾采用集气罩抽风系统收集，经过耐酸管道输送系统，送至硫酸回收净化塔处理系统处理，处理效率可达到95%以上，处理后外排硫酸雾浓度6.25mg/m3，高出厂房楼顶5m高空排放。

企业锅炉燃料为天然气，燃烧产生的SO2浓度为20mg/m3，NOx浓度为153mg/m3，烟尘浓度为12mg/m3，经管道伸入厂房楼顶排放，排放废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求。

②废水

生活废水通过园区污水管网进入德山污水处理厂处理达标后排放，生产废水以及硫酸雾喷淋水进入电镀中心综合废水管网，经电镀中心污水处理厂处理达标后排放。

③噪声

本项目噪声主要来自搅拌罐、压滤机、混合机、油压成型机、干燥机、空气压缩机、硫酸回收净化塔风机等设备，经预测可知，拟建项目营运期间厂界昼间和夜间噪声均达标，拟建项目营运期对周围声环境质量的影响较小。

④固废

项目固体废物主要有原料包装袋、废原料桶以及生活垃圾。原料包装袋、废原料桶均为一般固废，经集中收集后外卖综合利用，生活垃圾集中收集交由环卫部门处理。

◆结论

湖南佳捷成新材料有限公司年产120吨活性炭及有害气体吸收剂生产线建设项目符合国家产业政策，符合东部扩建区产业发展定位，用地符合规划要求和《产业结构调整指导目录》（2013年修正）。

项目在建设过程中和建成运营后将会产生一定量的废气、废水、噪声及固体废物，在严格落实拟定的各项环境保护和环境风险防范措施，实施环境管理与监测计划后，项目对周围环境的影响及事故风险水平可以控制在国家有关标准和要求的允许范围内，并将产生较好的社会效益和经济效益。从环境保护角度而言，该项目的建设可以在拟定地点、按拟定规模及计划实施。

# 第一章  总    则

## 1.1编制依据

### 1.1.1法律法规及相关政策

⑴《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订），2015年1月1日起施行；

⑵《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月）；

⑶《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月第二次修订），2016年1月1日实施；

⑷《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月）；

⑸《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日第三次修订）；

⑹《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月2日修订）；

⑺《中华人民共和国清洁生产促进法》，2003.1；

⑻《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号），1998.11；

⑼《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》；

⑽《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部33号令），2015.6.1；

⑾《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

⑿《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》；

⒀《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号），2006.3.18；

⒁《环境保护公众参与办法》（2015年9月1日），部令第35号；

⒂《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

⒃《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）；

⒄《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）；

⒅《危险化学品名录（2015版）》；

⒆《重金属污染综合防治工作方案》（2015-2017）；

⒇《常德市大气污染防治行动计划实施方案》。

### 1.1.2环评导则

⑴《环境影响评价技术导则—总纲》(HJ2.1-2016)；

⑵《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)；

⑶《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T2.3-93)；

⑷《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

⑸《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)；

⑹《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011)；

⑺《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）。

### 1.1.3其他技术性文件

⑴湖南佳捷成新材料有限公司环评委托书；

⑵湖南省环境保护厅《关于常德市经济技术开发区东部扩建区环境影响报告的批复》(湘环评［2010］336号)；

⑶常德市恩瑞投资管理有限公司《常德市电镀中心项目环境影响评价报告书》及批复；

⑷湖南佳捷成新材料有限公司提供的其他相关资料。

## 1.2评价目的和原则

### 1.2.1评价目的

1、通过现场调查和分析，查清拟建工程周围的自然环境、社会环境、生态环境现状等情况；

2、通过工程分析和现状监测，分析拟建工程的主要污染源、环境影响因素；

3、分析、预测拟建工程运营期对周围环境的影响程度与范围；

4、从技术、经济角度分析和论证拟采取环保措施的可行性；

5、从环境保护角度对拟建工程的可行性做出明确结论，为主管部门决策和环境管理提供依据。

### 1.2.2评价原则

1、确保环境影响报告书为主管部门提供决策依据，为设计工作规定防治措施，为环境管理提供科学依据；

2、严格贯彻执行 “达标排放”、“三同时”等环保政策法规；

3、在确保环评报告质量的前提下，充分利用现有资料，尽量缩短评价周期，满足工程进度的要求；

4、报告书内容力求主次分明，重点突出，数据可靠，结论明确，实用性强。

## 1.3评价内容及评价重点

### 1.3.1评价内容

根据拟建工程特点及周围环境特征，本次评价工作内容详见表1.3-1。

表1.3-1  评价内容

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总论 | 评价依据、评价因子、评价标准、评价等级及范围、环境保护目标 |
| 2 | 项目概况 | 拟建工程基本情况、项目组成、建设内容及规模、主要技术经济指标、原辅材料消耗及主要生产设备、劳动定员及生产制度、投资及来源、建设进度安排等 |
| 3 | 工程分析 | 工艺流程及产污环节、污染源分析等 |
| 4 | 环境现状调查与评价 | 自然环境现状、环境保护目标、环境质量现状调查与评价 |
| 5 | 环境影响预测与评价 | 营运期大气、水环境、声环境、固体废物影响分析，根据项目特点选取生产运行阶段进行预测与评价 |
| 6 | 环境风险分析 | 环境风险评价目的、因素识别、风险管理、事故应急预案 |
| 7 | 环境保护措施及可行性分析 | 主要对废气、废水、固废及噪声环保措施进行论证 |
| 8 | 总量控制 | 总量控制指标确定 |
| 9 | 项目可行性分析 | 根据国家产业政策、选址、平面布局、污染物达标排放等方面分析拟建工程可行性 |
| 10 | 环境经济损益分析 | 分析本项目建成营运后的环境效益、经济效益和社会效益 |
| 11 | 环境管理、监测计划和三同时验收 | 对营运期制定严格的管理、监测制度和三同时验收建议 |
| 12 | 结论和建议 | 从环保角度对项目作出明确结论并给出合理化建议 |

### 1.3.2评价重点

根据项目周围环境特征及本项目的具体特征，确定以工程分析、废气、废水污染物治理措施及可行性分析和项目可行性分析等为重点。

## 1.4环境影响识别与评价因子筛选

### 1.4.1 环境影响要素的识别

根据工程特点及建设周期，结合该区域周围的自然生态环境、社会经济状况和生态环境现状、特征，采用矩阵法对可能受该工程影响的环境要素进行识别，识别结果列于表1.4-1。

表1.4-1  工程环境影响因素识别表

| 阶段和工程 | 环 境 要 素 |
| --- | --- |
|  | 大气环境 | 地表水环境 | 交通 环境 | 声环境 | 城市生态环境 |
|  |  |  |  |  | 土壤环境 | 景观环境 | 生活质量 |
| 施工期 | 施工 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |
|  | 物料运输 | -2 |  | -2 | -1 |  | -1 | -1 |
| 运营期 | 工程运营 | -2 | -1 |  |  |  |  |  |
|  | 绿化 | +2 |  |  | +1 | +1 | +2 | +2 |

注：表中数字表示影响程度，3-重大影响，2-中等影响，1-轻微影响，“+”表示有利影响，“-”表示不利影响，空白表示无影响。

从表1.4-1中可以看出，该工程对环境的影响因素是多方面的，既存在短期、局部、可恢复的影响，也存在长期、较难恢复的影响。施工期的影响以负面为主，主要表现在对大气环境、声环境、景观环境和生活质量的影响，但施工期的影响是局部的、短期的，并且随着施工期的结束而消失。

### 1.4.2评价因子筛选

1、筛选原则

能够反映工程污染物特征、污染物种类、数量，结合环境现状，为控制建设项目环境污染，制定防治对策及综合利用提供依据。

2、评价因子筛选

根据拟建项目工艺特征和周围的环境现状，确定本次评价因子见表1.4-2。

表1.4-2  营运期评价因子表

| 评价要素 | 评价类型 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 区域环境质量 | SO2、NO2、PM10、硫酸雾 |
|  | 污染源评价因子 | SO2、NO2、硫酸雾 |
|  | 预测因子 | 硫酸雾 |
| 地表水环境 | 区域环境质量 | pH、CODCr、氨氮、BOD5、总铜、总锰 |
|  | 污染源评价因子 | pH、CODCr、氨氮、总铜、总锰 |
|  | 预测因子 | / |
| 地下水环境 | 区域环境质量 | pH、总硬度、CODMn、Pb、Cd、Hg、氟化物、Fe、Mn、Cr6+、亚硝酸盐氮 |
|  | 污染源评价因子 | / |
|  | 预测因子 | / |
| 声环境 | 区域环境质量 | 等效连续A声级 |
|  | 污染源评价因子 | A声级 |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 | 污染源评价因子 | 生产固废、生活垃圾 |

## 1.5评价标准

经请示常德市环境保护局常德经济技术开发区分局，本项目所用标准按以下标准执行：

### 1.5.1环境质量标准

1、大气环境质量

环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；其中硫酸雾执行《工业企业设计卫生标准》TJ36-79中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度（一次值），标准值见表1.5-1。

表1.5-1  环境空气质量标准  单位：mg/m3

| 评价因子 | SO2 | NO2 | PM10 | 硫酸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小时浓度 | 0.5 | 0.2 | / | 0.3 |
| 日均浓度 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | / |
| 标准来源 | GB3095-2012二级标准 | TJ36-79 |

2、地表水环境质量

沅江枉水入沅江口至东风河入沅江口段执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准；沅江东风河入沅江口至社木铺人渡段执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的IV类标准；沅江社木铺人渡至汉寿县坡头段执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准，具体标准值见表1.5-2。

表1.5-2   地表水环境质量标准   单位：mg/L

| 标准类型 | pH | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 挥发酚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB3838-2002Ⅲ类标准 | 6-9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤0.005 |
| GB3838-2002IV类标准 | 6～9 | ≤30 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.01 |

3、地下水环境质量

区域地下水环境执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准，具体标准值见表1.5-3。

表1.5-3   地下水环境质量标准   单位：mg/L

| 标准类型 | pH | CODMn | 总硬度 | Pb | Hg | F- | Fe | Mn | Cr6+ | N-NO2- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB/T14848-93中Ⅲ类 | 6.5-8.5 | 3.0 | 450 | 0.2 | 0.001 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |

4、声环境质量

项目声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准，标准值见表1.5-4。

表1.5-4   声环境质量标准     单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

### 1.5.2污染物排放标准

1、废气排放标准

硫酸雾执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3、表5中规定的限值标准，燃气锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值。具体见表1.5-5~1.5-6。

表1.5-5  大气污染物综合排放标准

| 污染物名称 | 车间或生产设施排气筒(mg/m3) | 企业边界污染物浓度排放限值(mg/m3) | 排气筒高度 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 20 | 0.3 | 15m | GB31573-2015表3、表5 |

表1.5-6  燃气锅炉大气污染物排放浓度限值 单位：mg/m3

| 污染物名称 | 燃气锅炉限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 20 | 烟囱或烟道 |
| 二氧化硫 | 50 |  |
| 氮氧化物 | 200 |  |
| 烟气黑度 | ≤1 | 烟囱排放口 |

2、废水排放标准

废水中常规污染因子（pH值、SS、CODCr、氨氮等）执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1中水污染物间接排放限值，总铜、总锰等重金属执行常德市电镀中心污水处理厂出水水质要求，废水执行标准值具体见表1.5-7。

表1.5-7  废水排放标准  单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 污染物 | 排放限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 | GB31573-2015表1中水污染物间接排放限值 |
| 2 | CODCr | 200 |  |
| 3 | SS | 100 |  |
| 4 | 氨氮 | 40 |  |
| 5 | 总铜 | 100 | 常德市电镀中心污水处理厂进水水质要求 |
| 6 | 总锰 | —— |  |

3、噪声排放标准

营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见表1.5-8。

表1.5-8   工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB(A)

| 标准类型 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 60 | 55 |

4、固体废物控制标准

工业固废控制标准执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），生活垃圾控制标准执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。

## 1.6评价等级及评价范围

### 1.6.1大气环境

按《环境影响评价技术导则――大气环境》(HJ2.2-2008)规定，根据废气中主要污染物的最大地面浓度占标率Pi，及污染物的地面浓度占标率达到10%时所对应的最远距离D10%，来确定评价等级。其中Pi的计算公式为：

×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，100%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3（一般选用 GB3095 中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值；对该标准中未包含的污染物，可参照 TJ36-79 中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值。如已有地方标准，应选用地方标准中的相应值）。

根据《环境影响评价技术导则――大气环境）》（HJ2.2-2008）要求，利用估算模式(Screen3System1.0)进行估算。建设项目大气污染物主要是营运期车间内的硫酸雾，硫酸雾经过酸雾吸收塔吸收后经排气筒高空排放。有组织污染源参数见下表，估算结果分别见表1.6-2。

表1.6-1  点源参数一览表

| 污染物 | 排放量(kg/h) | 排气量(m3/h) | 温度(K) | 排放源规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸 | 0.01875 | 3000 | 298 | H:20m φ:0.5m |

表1.6-2  估算模式计算结果

| 距源中心下风向距离D/m | 预测浓度mg/m3 | 占标率% |
| --- | --- | --- |
| 100 | 0.000746 | 0.248 |
| 200 | 0.000940 | 0.313 |
| 266 | 0.001006 | 0.334 |
| 300 | 0.000982 | 0.327 |
| 400 | 0.000808 | 0.269 |
| 500 | 0.000841 | 0.280 |
| 1000 | 0.000494 | 0.164 |
| 2000 | 0.000363 | 0.121 |
| 下风向最大 浓度Pmax | 0.001006 | / |
| 最大占标率D10% | / | 0.334 |
| 最大浓度距离 | 266 | 266 |

本次环境空气评价等级判定结果见表1.6-3。

表1.6-3  环境空气评价等级判定结果

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 | 本工程评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km | P=0.334%＜10% 三级 |
| 二级 | 其他 |  |
| 三级 | Pmax＜10%，或D10%＜污染源距厂界最近距离 |  |

评价范围：以厂区中心为中心，东、西长5km，南、北长5km，25km2的范围。

### 1.6.2地表水环境

本项目外排废水量为，主要污染物为pH、CODCr、SS、氨氮、总铜、总锰等水质程度较为复杂。项目废水经管道进入电镀中心污水处理厂处理后经专管进入沅江，沅江年平均流量2065m3/s，为大型河流，在本项目废水排放口河段水质（东风河入沅江口至社木铺人渡河段）为Ⅳ类。对照（HJ/T2.3-1993）评价工作等级划分规定，本次地面水环境评价等级低于三级。

拟建项目地表水环境评价工作等级判定见表1.6-6。

表1.6-6  地表水环境评价工作等级判定结果

| 项目 | 内容 | 判定结果 |
| --- | --- | --- |
| 废水排放量 | 7.4m3/d | ＜200m3/d |
| 废水水质复杂程度 | 非持久性污染物 | 简单 |
| 纳污水体规模 | 多年平均流量2065m3/s | 大河 |
| 地表水水质要求 | 与GB3838-2002对照 | Ⅳ类 |
| 评价等级 | 与HJ/T2.3-93对照 | 低于三级 |

评价范围：根据导则要求，低于第三级地面水环境影响评价条件的建设项目，不必进行地面水环境影响评价，只需简要说明所排放的污染物类型和数量、给排水状况、排水去向、达标分析等。

### 1.6.3地下水环境

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，根据导则附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“日用化学品制造”，地下水环境影响评价类别属于Ⅱ类建设项目。

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水评价工作等级的划分，主要是根据项目所在地地下水环境敏感程度确定，本项目所在区域不在集中式饮用水源准保护区及以外的补给径流区，其他保护区以外的补给径流区、分散式饮用水水源地、特殊地下水资源保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区，地下水环境敏感程度不敏感，对照导则要求，本项目评价等级为三级。

地下水环境评价工作等级判定结果见下表。

表1.6-7  地下水环境评价工作等级判定结果一览表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

评价范围：厂界外围共6km2范围。

### 1.6.4声环境

建设项目主要噪声源是搅拌机、固液分离机、油压机、干燥机、风机等设备运行时产生的噪声。通过建构筑物阻挡隔声、距离衰减以及消声、减振等降噪措施后，工程对厂界外声环境的增量在3dB(A)以内，受影响人口变化情况不大。评价区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，根据声环境评价技术导则的评价分级原则，声环境评价工作等级定为三级。声环境评价工作等级判定结果见表1.6-8。

表1.6-8  声环境评价工作等级判定结果

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 周围环境适用标准 | GB3096-2008中3类 |
| 周围环境受项目影响噪声增加量 | 3dB(A)以内 |
| 受影响人口数量变化情况 | 变化不大 |
| 评价工作等级 | 三级 |

评价范围：厂界外200m范围。

### 1.6.5风险评价等级及范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）对拟建项目使用的原料进行辨别，拟建项目使用的化学品为硫酸铜、高锰酸钾、碳酸钠、硫酸锰、浓硫酸，高锰酸钾为强氧化性物质，浓硫酸强酸性，其量均未达到《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)中各物质临界量，因此拟建项目使用的原辅材料均不属于重大危险源。拟建项目环境风险评价工作级别判定见表1.6-9。

表1.6-9    评价工作级别判定表

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

由上表可知，本项目风险评价等级确定为二级。评价范围：以原料仓库为中心，半径为3km的范围。

## 1.7环境保护目标

根据项目周边环境现状，确定本项目现状环境保护目标见表1.7-1。

表1.7-1  环境保护对象

| 保护目标 | 方位 | 距离 | 规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 场区范围6km2地下水井 | GB/T14848-93III标准 |
| 沅江东风河入沅江口至社木铺人渡河段 | 北 | 740m | 大河 | GB3838-2002IV标准 |
| 沅江社木铺人渡至汉寿县龙王庙汇入目平湖 | 东北 | 2.5km | 大河 | GB3838-2002III标准 |
| 七星庵居民 | 东北 | 0.35～1.0km | 100户 | GB3095-2012二级标准 GB3096-2008中的2类标准 |
| 郑家坪村居民 | 西 | 523m~1.0km | 125户 |  |
| 电镀中心办公楼 | 项目西 | 10m~100m |  | GB3095-2012中二级标准 GB3096-2008中的3类标准 |

# 第二章  　项目概况

## 2.1项目基本情况

项目名称：年产120吨活性炭及有害气体吸收剂生产线建设项目

建设单位：湖南佳捷成新材料有限公司

建设地址：常德经济开发区表面处理产业园E3栋第一层

租赁面积：1177.5平方米。

总 投 资：1500万元

建设性质：新建

## 2.2建设内容及规模

1、基本建设内容

湖南佳捷成新材料有限公司年产120吨活性炭及有害气体吸收剂项目租赁常德经济开发区表面处理产业园E3栋第一层进行生产，不新增土地，仅在厂房进行设备搬运及安装。厂房内拟建设活性炭生产区和霍加拉特剂生产区，由搅拌罐、沉淀罐、固液分离机、烘干机等设备组成。

工程主要技术经济指标见表2.2-1。

表2.2-1  工程项目组成

| 类别 | 内容 | 建设规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产厂房 | 1000m2 | 生产活性炭和霍加拉特剂 |
| 辅助工程 | 原材料仓库 | 60m2 | 不同原材料分区隔开，存放原材料 |
|  | 成品库 | 40m2 | 存放成品 |
| 公用工程 | 供电系统 | / | 依托常德市电镀中心 |
|  | 供水系统 | / | 依托常德市电镀中心 |
|  | 排水系统 | / | 依托常德市电镀中心 |
|  | 蒸汽、热水 | / | 自建0.2t锅炉提供 |
| 办公生活工程 | 办公室 | 30m2 | 厂房东侧 |
| 环保 工程 | 污水处理 | 3600m2 | 依托电镀中心污水处理厂，生产废水处理规模4000m3/d |
|  | 酸雾收集处置系统 | 1套 | 本项目在倒料口设置收集装置，然后进入废气处置设施（酸雾处理塔+高出厂房楼顶5m排气筒） |
|  | 事故应急池 | 3m3 | 车间内发生事故应急收集废水 |

2、产品规模及产品指标

本项目生产产品主要为改良活性炭和霍加拉特剂，其产量为年产50吨活性炭、70吨霍加拉特剂。产品的相关指标见下表。

表2.2-2  产品指标一览表

| 序号 | 产品名称 | 成分 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性炭 | CaCl2 | 25% |
|  |  | 碳 | 75% |
| 2 | 霍加拉特剂 | 二氧化锰 | 70.5% |
|  |  | 氧化铜 | 25.4% |
|  |  | 高锰酸钾 | 0.01~0.05% |
|  |  | 硫酸铜 | 0.05~0.1% |
|  |  | 硅酸钠 | 1.0~1.5% |
|  |  | 钙基膨润土 | 2.3~2.9% |

## 2.3项目地址及周边环境状况

拟建项目选址于松林路和桃林路交叉口东北角建设的常德经济开发区表面处理产业园内部西侧E3栋厂房，项目北面为空置厂房，再往北侧为德英电镀，西侧为综合办公楼，东侧为联合电镀，东北侧及南侧为空置厂房。电镀中心内部设有污水处理站、危险废物收集转移中心，污水站位于本项目东北侧，危险废物收集转移中心在项目南侧。

本项目东北侧350m-700m为七星庵村，西侧为松林路，松林路西侧有一板房商店，西侧523m为郑家坪村，南侧300m为湖南中锂新材料有限公司，西南250m为力元新材，北侧140m处为大华金属表面处理有限公司。

项目地理位置见附图1，周边环境关系示意见附图3。

## 2.4平面布置

根据建设单位提供的平面图可知，本项目租用常德市德星科技开发有限公司常德经济开发区表面处理产业园E3栋厂房第一层。

厂房内西侧、北侧布置为霍加拉特剂生产线，由西往东依此为搅拌罐、沉淀罐、固液分离机、烘干机、搅拌机、油压机等，南侧厂房内布置为活性炭生产区，布置为干燥机。仓库布置在厂房内东侧。酸雾处理塔及排气筒位于厂房外楼顶，预处理池布置在西侧。

## 2.5主要物料消耗及其理化性质

表2.5-1  主要原辅材料消耗及来源情况

| 序号 | 原料名称 | 年使用量 | 最大储存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸铜 | 36t | 25kg/袋，2t | 外购 |
| 2 | 高锰酸钾 | 37t | 50kg/袋，1t | 外购，建议不储存 |
| 3 | 碳酸钠 | 35t | 25kg/袋，2t | 外购 |
| 4 | 硫酸（浓度98%） | 10t | 不储存 | 园区购买，即购即用 |
| 5 | 硫酸锰 | 50t | 25kg/袋，2t | 外购 |
| 6 | 50%氯化钙溶液 | 31t | 25kg/桶，1t | 外购 |
| 7 | 活性炭 | 35t | 25kg/袋，2t | 外购 |
| 8 | 膨润土 | 5t | 25kg/袋，1t | 外购 |
| 9 | 天然气 | 3万m3 | / | 天然气站 |
| 10 | 水 | 2800t | / | 创业园内供 |

注：浓硫酸与高锰酸钾接触能发生爆炸，为了安全生产，环评建议企业不储存高锰酸钾，与浓硫酸一并均为即购即用。

化学品理化性质分析：

硫酸铜：蓝色透明晶体。溶于水，微溶于稀乙醇而不溶于无水乙醇。无水硫酸铜为灰白色粉末，易吸水变蓝绿色的五水合硫酸铜。化学式为CuSO4，熔点560℃，是强酸弱碱盐，由于水解溶液呈弱酸性。吸水性很强，吸水后反应生成蓝色的五水合硫酸铜。

高锰酸钾：深紫色细长斜方柱状结晶，有金属光泽，化学式为KMnO4，熔点240℃，水溶性6.38g/100mL (20℃)。在化学品生产中，广泛用作为氧化剂。高锰酸钾是最强的氧化剂之一，作为氧化剂受pH影响很大，在酸性溶液中氧化能力最强。其相应的酸高锰酸HMnO4和酸酐Mn2O7，均为强氧化剂，能自动分解发热，和有机物接触引起燃烧。遇浓硫酸、铵盐能发生爆炸。遇甘油能引起自燃。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。

碳酸钠：碳酸钠常温下为白色无气味的粉末或颗粒。有吸水性，露置空气中逐渐吸收 1mol/L水分(约=15%)。其水合物有Na2CO3·H2O，Na2CO3·7H2O和Na2CO3·10H2O。分子量105.99 ，熔点851℃，碳酸钠易溶于水和甘油。微溶于无水乙醇，难溶于丙醇。碳酸钠的水溶液呈强碱性（pH=11.6）且有一定的腐蚀性，能与酸发生复分解反应，也能与一些钙盐、钡盐发生复分解反应。

硫酸：化学分子式为H2SO4，是一种具有高腐蚀性的强矿物酸。浓硫酸指质量分数大于或等于70%的硫酸溶液。浓硫酸在浓度高时具有强氧化性，这是它与稀硫酸最大的区别之一。同时它还具有脱水性，强腐蚀性，难挥发性，酸性，吸水性等。

硫酸锰：其一水合物为微红色斜方晶体，相对密度为3.50，熔点为700℃，易溶于水，不溶于乙醇。其以多种水合物的形式存在。无机工业用于电解锰生产和制备各种锰盐。涂料工业用于生产催干剂和亚麻仁油酸锰等，金属制品的磷化剂。农业上是重要微量元索肥料，也是植物合成叶绿素的催化剂。施以适量的硫酸锰溶液，可使多种经济作物生长良好，增加产量。

氯化钙溶液：固体氯化钙为无色立方结晶体，白色或灰白色，有粒状、蜂窝块状、圆球状、不规则颗粒状、粉末状。微毒、无臭、味微苦。吸湿性极强，暴露于空气中极易潮解。易溶于水，同时放出大量的热（氯化钙的溶解焓为-176.2cal/g），其水溶液呈微酸性，溶于醇、丙酮、醋酸。

膨润土：膨润土是一种黏土岩、亦称蒙脱石黏土岩、常含少量伊利石、高岭石、埃洛石、绿泥石、沸石、石英、长石、方解石等；一般为白色、淡黄色，因含铁量变化又呈浅灰、浅绿、粉红、褐红、砖红、灰黑色等；具蜡状、土状或油脂光泽；膨润土有的松散如土，也有的致密坚硬。主要化学成分是二氧化硅、三氧化二铝和水，还含有铁、镁、钙、钠、钾等元素，Na2O和CaO含量对膨润土的物理化学性质和工艺技术性能影响颇大。蒙脱石矿物属单斜晶系，通常呈土状块体，白色，有时带浅红、浅绿、淡黄等色。光泽暗淡。硬度1～2，密度2～3g/cm3。按蒙脱石可交换阳离子的种类、含量和层间电荷大小，膨润土可分为钠基膨润土(碱性土)、钙基膨润土(碱土性土)、天然漂白土(酸性土或酸性白土)，其中钙基膨润土又包括钙钠基和钙镁基等。膨润土具有强的吸湿性和膨胀性，可吸附8～15倍于自身体积的水量，体积膨胀可达数倍至30倍；在水介质中能分散成胶凝状和悬浮状，这种介质溶液具有一定的黏滞性、触变性和润滑性；有较强的阳离子交换能力；对各种气体、液体、有机物质有一定的吸附能力，最大吸附量可达5倍于自身的重量；它与水、泥或细沙的掺和物具有可塑性和黏结性；具有表面活性的酸性漂白土（活性白土、天然漂白土-酸性白土）能吸附有色离子。

活性炭：是黑色粉末状或块状、颗粒状、蜂窝状的无定形碳，也有排列规整的晶体碳。活性炭比表面积大，吸附性强。活性炭中除碳元素外，还包含两类掺和物：一类是化学结合的元素，主要是氧和氢，另一类掺和物是灰分，它是活性炭的无机部分。

## 2.6主要生产设备

项目生产设备见下表。

表2.6-1  主要生产设备一览表  数量单位：套/台

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搪瓷搅拌罐 | 2m3 | 2个 | 反应罐 |
| 2 | 塑料搅拌罐 | 3m3 | 8个 | 2个反应罐，6个静置罐 |
| 3 | 压滤机 |  | 2台 |  |
| 4 | 混合机 |  | 2台 |  |
| 5 | 油压成型机 | 200吨 | 2台 |  |
| 6 | 微波干燥机 |  | 1台 |  |
| 7 | 双锥干燥机 |  | 2台 |  |
| 8 | 电热烘箱 |  | 4台 |  |
| 9 | 空气压缩机 |  | 1台 |  |
| 10 | 燃气锅炉 | 0.2蒸吨 | 1台 |  |

## 2.7公用工程

1、给水

项目用水依托常德市电镀中心供水设施，该供水由德山四水厂供水管网引入。

2、排水

项目废水在车间内分类收集，经由内部管道进入常德市电镀中心排水设施。该排水设施为雨污分流制，生产废水进入常德电镀中心综合废水预处理设施，然后进入常德电镀中心污水处理厂，处理后沿项目西侧松林路往北走1.0km排放沅江，生活废水经化粪池处理后经过管网进入德山污水处理厂，详见排水路线图。

雨水经雨水沟、雨水管道由雨水排放口排放至南面水沟，沿中心渠从邱家岗至邱家睧自然排水路径进入沅江。

3、供电

本项目供配电依托常德市电镀中心供配电系统，该供配电系统由常德经济技术开发区电网引入。

## 2.8劳动定员及生产制度

年工作日：300天。

生产班次：一天一班制，8小时工作。

劳动定员：10人。

## 3.9项目投资及资金来源

项目总投资1500万元，资金来源为企业自筹。

## 3.10建设进度安排

项目于2016年11月签订租赁合同，2016年11-2017年4月进行设备安装。

# 第三章　工程分析

## 3.1生产工艺流程及产污环节

### 3.1.1施工期

本项目无主体施工，仅在厂房进行设备搬运及安装，影响较小，时间较短，本项目仅对营运期进行分析。

### 3.1.2营运期

1、工艺流程及产排污环节

本项目为活性炭、霍加拉特剂生产项目，具体营运期工艺流程及产污环节见图3.1-1~3.1-2。

1）霍加拉特剂生产工艺

工艺流程说明

1、将适量的温水加入搪瓷搅拌罐中，然后加入硫酸锰，溶解后加入高锰酸钾继续搅拌溶解，然后通过泵经管道注入浓硫酸，搅拌1h；

2、然后将反应物进行压滤，固液分离后固体物质倒入塑料搅拌罐，同时在其中加入碳酸钠和水搅拌溶解，然后加入硫酸铜，继续搅拌溶解，待溶解后进入压滤机进行压滤。压滤出来的污水进入压滤机旁的废水收集池，通过管道外排。

搅拌罐每次加入水量为2m3，每天生产用水量为8m3。

3、搅拌后将其倒入静置塑料罐中进行静置1小时，然后在压滤机中固液分离，废水进入废水收集池，固体物质通过压滤机出来，形成半成品。

4、然后将固体半成品通过微波干燥机烘干，然后加入粘合剂膨润土，搅拌均匀。

5、将搅拌均匀的半成品用油压机挤压成型，成型颗粒状。

6、用烘干机将挤压成型的半成品干燥，成为成品。

7、将成品进行包装。

以上工段加热烘干装置所用能源均为电能。

化学反应方程式：

2KMnO4+3MnSO4+2H2O===5MnO2+2H2SO4+K2SO4；

2CuSO4+2Na2CO3+H2O==Cu2(OH)2CO3↓+2Na2SO4+CO2↑；

Cu2(OH)2CO3==Δ==2CuO+H2O+CO2↑。

2）活性炭加工生产工艺

工艺流程说明

将50%CaCl2溶液与活性炭按1：1进行混合，待活性炭吸收完CaCl2溶液后将其倒入双锥烘干机中进行干燥，干燥后形成成品。

根据活性炭吸附物质的特点，可以添加不同物质，本项目添加物质为CaCl2，外购成品活性炭，通过混合后烘干即可。

2、主要污染源及污染物产生环节

拟建项目从工艺流程图上体现的主要污染源及污染物产生环节情况见表3.1-1。

表3.1-1　拟建项目主要污染源、污染物产生环节一览表

| 类别 | 编号 | 污染源 | 主要污染物 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 加料工段 | 硫酸雾 | 碱液喷淋吸收+排气筒高空排放 |
|  | G2 | 烘干工段 | 水蒸气 | / |
|  | G3 | 锅炉烟气 | SO2、NOx、颗粒物 | 排气筒伸入厂房楼顶排放 |
| 噪声 | N | 设备噪声 | 噪声 | / |
| 废水 | W1 | 压滤工段 | COD、氨氮、SS、总铜、总锰 | 预处理后进入园区污水处理厂 |
|  | W2 | 锅炉排水 | SS | 沉淀后外排雨水管 |
| 固废 | 原料包装袋、生活垃圾 | 分类收集处置 |

## 3.2物料平衡及水平衡

1、物料平衡

总铜平衡：

总锰平衡：

2、水平衡

本项目用水主要为锅炉补充水、生产用水、硫酸雾喷淋用水以及员工生活用水。营运期水平衡表见表3.2-1，平衡图见图3.2-3。

表3.2-1    拟建工程水平衡表

| 项目 | 单位耗量 | 规模 | 新鲜用水量 | 损耗量 | 排水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/d | m3/a | m3/d | m3/a | m3/d | m3/a |
| 生活用水 | 50L/人·d | 10人 | 0.5 | 150 | 0.1 | 30 | 0.4 | 120 |
| 锅炉补充水 | / | 0.5 | 150 | / | / | 0.5 | 150 |
| 生产用水 | / | 8 | 2400 | 1.5 | 450 | 6.5 | 1950 |
| 硫酸雾喷淋水 | 每周排水一次，排水量为2m3 |
| 合计 | / | / | / | 2796 | / | / | / | 2220 |

## 3.3污染源分析

### 3.3.1施工期污染源分析

本项目无主体施工，仅在厂房进行设备搬运及安装，影响较小，时间较短，本项目仅对营运期进行分析。

### 3.3.2营运期污染源分析

1、废气污染源

⑴硫酸雾

本项目废气主要为硫酸雾。在原料添加过程中，浓硫酸经管道输送进入搪瓷反应罐中，与罐中水混合，会产生大量的热，使水或硫酸溶液蒸发，蒸气液化形成酸雾。本环评硫酸雾的产生量按总硫酸量的5%计算，则蒸汽带出的硫酸总量为0.5t/a，集气罩风机风量为3000m3/h，收集效率90%，有组织收集量为0.45t/a，则硫酸雾初始浓度为125mg/m3。

浓硫酸输送为密闭管道输送，废气主要从观察口（倒料口）外溢，企业拟在反应罐观察口（倒料口）顶部设置集气装置，经过耐酸管道输送系统，送至硫酸回收净化塔处理系统处理，处理效率可达到95%以上。本项目共有两个搪瓷反应罐，设置一个集气罩收集酸雾废气。

⑵烘干废气

本项目有各类烘干设备，如微波烘干炉、双锥干燥机、电热烘箱等。根据项目化学反应方程式可知，本项目反应物后产生的物质为MnO2和Cu2(OH)2CO3固体，伴随有K2SO4、Na2SO4、H2SO4等形成的溶液，烘干过程中只有Cu2(OH)2CO3发生分解反应，其他物质不反应，Cu2(OH)2CO3分解生成CuO、水和CO2，因此本项目物质在烘干过程中主要废气为二氧化碳和水蒸汽。

⑶锅炉烟气

企业锅炉燃料为天然气，每年需要用天然气3万立方，锅炉运行时产生烟气，主要污染物为颗粒物、SO2、NOX，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中工业锅炉产排污系数表，燃天然气锅炉烟气量产生系数为136259.17m3/万m3燃料，SO2、NOX产物系数为0.02Skg/万m3燃料、18.71kg/万m3燃料。

查阅资料，天然气含硫量控制一般为200mg/m3，则项目燃气锅炉烟气产生量为40.8万m3/a，SO2、NOX产生量为0.012t/a、0.056t/a，浓度分别为29.36mg/m3、137.31mg/m3。

同时类比收集湖南武陵酒搬迁提质改造项目环境影响报告书中的监测数据，燃气锅炉排放的SO2浓度为20mg/m3，NOx浓度为153mg/m3，烟尘浓度为12mg/m3，由此可见，燃烧天然气锅炉产生的烟气污染较少。

项目废气污染物的排放情况见表3.3-1。

表3.3-1　工程废气污染物排放情况统计

| 污染源 | 废气量(m3/a) | 污染物 | 产生浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸净化塔 | 240万 | 硫酸雾 | 125 |
| 烘干机 | / | CO2、H2O | / |
| 锅炉烟气 | 40.8万 | SO2 | 29.36 |
|  |  | NOX | 137.31 |
|  |  | 颗粒物 | 12 |

2、废水污染源

根据水平衡图可知，本项目废水产生主要为锅炉排水、生产废水、硫酸雾喷淋水以及员工生活废水。

⑴锅炉排水

本项目有一个0.2t小锅炉用于生产热水和提供活性炭烘干蒸汽，锅炉外排水直接排放，未循环使用，根据建设方提供资料，每天外排水量为0.5t。因此需要及时补充，补充水量为0.5t/a，即150t/a。

⑵生产废水

原料溶解过程需要用水，搅拌罐溶解物质每天需要热水8t，物质反应后，通过压滤机固液分离，废液产生量为6.5t/d，即为1950t/a。废水中主要污染物为CODCr、SS、氨氮、Mn2+、Cu2+。根据物料平衡，Mn2+浓度为61.5mg/L，Cu2+浓度为76.9mg/L。COD、SS和氨氮参考一般无机化工行业废水产生浓度，分别为150mg/L，80mg/L和15mg/L。

⑶硫酸雾喷淋水

硫酸回收净化塔处理系统处理硫酸雾过程中会产生碱液喷淋水，产生量的喷淋水在净化塔的循环水箱中暂存，循环使用，当水质达到一定浓度后，定期排放。

⑷生活废水

本项目生产期间共有员工约10人，食宿均在表面处理产业园内，依托其现有工程。本项目范围内的员工生活用水主要为洗手用水，废水产生量为120t/a，水质中污染因子主要为CODCr、BOD5、氨氮、SS，其浓度分别为220mg/L、120mg/L、15mg/L、200mg/L。

拟建项目废水污染物的产生情况见表3.3-2。

表3.3-2　 拟建工程废水污染物产生情况统计

| 污染源 | 废水量(m3/a) | 污染物 | 产生浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | 150 | SS | 180 | 0.027 |
| 生产废水 | 1950 | CODCr | 150 | 0.292 |
|  |  | SS | 80 | 0.156 |
|  |  | NH3-N | 15 | 0.030 |
|  |  | Mn2+ | 61.5 | 0.120 |
|  |  | Cu2+ | 76.9 | 0.150 |
| 硫酸雾喷淋水 | 96 | Na2SO4 | / | / |
| 生活污水 | 120 | pH | 6-9 | / |
|  |  | CODCr | 220 | 0.026 |
|  |  | NH3-N | 15 | 0.002 |
|  |  | BOD5 | 120 | 0.014 |
|  |  | SS | 200 | 0.024 |

3、噪声污染源

本项目噪声主要来自搅拌罐、压滤机、混合机、油压成型机、干燥机、空气压缩机、硫酸回收净化塔风机等设备，类比同类工程，拟建工程主要噪声设备名称、分布位置及其等效声级见表3.3-3。

表3.3-3   主要设备噪声源情况    单位dB(A)

| 序号 | 噪声设备 | 设备位置 | 台数 | 噪声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌罐 | 车间内 | 4台 | 70 |
| 2 | 压滤机 | 车间内 | 2台 | 75 |
| 3 | 混合机 | 车间内 | 2台 | 70 |
| 4 | 油压成型机 | 车间内 | 2台 | 70 |
| 5 | 干燥机 | 车间内 | 3台 | 65 |
| 6 | 空气压缩机 | 车间内 | 1台 | 90 |
| 7 | 风机 | 楼顶 | 1台 | 85 |

4、固废污染源

项目固体废物主要有：各类原料包装袋、废原料桶以及生活垃圾，其产生及处置详细情况见表3.3-4。

表3.3-4     固体废物产生与处置方式一览表

| 序号 | 名称 | 产生量(t/a) | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料包装袋 | 3.2 | 外卖综合利用 |
| 2 | 废原料桶 | 1.24 |  |
| 3 | 生活垃圾 | 1.5 | 集中收集交由环卫部门处理 |
| 合计 | 5.94 | / |

# 第四章  区域环境概况

## 4.1自然环境

### 4.1.1地理位置

常德市位于湖南省西北部，有湘西、黔东、川东门户之称，北与湖北省交界，为洞庭湖的西部平原丘陵过渡地带。常德经济技术开发区地处常德市沅水以南，地理坐标为东经110-28'48”，北纬28-24’31”。区境有319、207国道、长常高速公路、石长铁路经过，并紧靠石长铁路最大货运站--常德南站，距常德机场约8km，距沅水深水码头约3km，公路、铁路、水路运输发达，交通便利，地理位置优势突出。

湖南常德德山经济开发区是湖南省唯一拥有铁路、航空、水运和高速公路立体交通体系的地级城市经济开发区，是1992年5月经湖南省人民政府批准成立的省级重点开发区，2010年7月24日经国务院批准，德山经济开发区升级为国家级经济开发区，定名为常德经济技术开发区。经开区地理位置得天独厚、独具特色——207、319两条国道交汇，现已建成长沙至常德、常德至张家界、常德至吉首3条高速公路。常德二级机场已开通至北京、上海、广州、深圳等七条航线。

常德经济技术开发区位于常德市城区的东南部，距离常德市城区中心10Km。属洞庭湖西部平原丘陵过渡地带，黄海平均高程52m。

拟建项目选址于常德经济开发区表面处理产业园内部西侧厂房，详见项目地理位置图。

### 4.1.2地形地貌

经开区属平顶地块岗地的低丘地形。孤峰岭和宝塔山顶部有砾石层残留，西部边坡和孤峰岭附近有第三红纪层出露，因受河流侵蚀而形成陡崖，并且基岩因小错动和节理发育渗透性强，加上暴露于地面，容易风化，稳定性差，易产生滑坡，德山东南侧的樟木桥一带为垄岗平原，地势较为平坦。

经开区内的工程地质区可划分为四类：

1、丘陵岗地老粘土工程地区：分布于经开区中部，基岩岩性为铁壳红土和虫状红土，厚度10-20m。土体压缩性低，强度较高，使用作建筑地基；

2、平原浮土工程地质区：分布于经开区北部，上部由亚粘土和轻质粘土组成，厚度小于5m，下部为砾石层，部分地段中部夹有细砂，地下水较丰富；

3、平原厚层粉细砂工程地质区：分布于经开区东侧，表层为亚粘土和轻亚粘土，厚度3m左右，中部为粉细砂层，厚度在5m以上，最后可达数十米。此地层在地震时可能产生液化，为不良地基；

4、平原软弱地基工程地质区：分布于经开区东侧，为淤泥质土，厚度5m左右，埋深0-13m，地质条件较差。

### 4.1.3水文状况

沅水是湖南省四大水系之一，主要发源于贵州省都匀县云雾山鸡冠岭，流经台江、剑河、锦屏、天柱、至芦山县汊河口汇北源重安江后称清水江，河水在贵州栾山湖南芷江县境，东流至洪江市黔城镇与舞水汇合后始称沅水，在常德汉寿与坡头注入西洞庭湖。干流全长1050km，流区面积90000km3，流域地势大致西部高、东部低，形状南部较长、东西略窄。德山沅江段历史最高洪水位39.80m，最枯水位27.03m，一般每年的4～7月为丰水期，11月～翌年2月为枯水期，评价河段多年平均流量2095m3/s，历年最大流量29000m3/s，最小流量184m3/s，多年平均悬移质含沙量为0.037kg/m3，河床平均坡降0.594‰。枯水期河宽一般在500-600m左右，往下游水面逐渐变宽。河段多年平均水温18.5℃，最热季平均水温26.2℃，最冷季平均水温10.2℃。

### 4.1.4地下水文状况

根据《湖南华电常德电2×600MW工程环境影响报告书》(湖南省环境保护科学研究院)，地下水分布面积2480km2，占总面积的98.5%，储量1.7亿m3/a，分孔隙水、岩溶水、裂隙水三类。该区域地下水较丰富，城区地下水较发育，主要见于上部粘土层及下部卵石层中：上部粘土层的地下水(地表以下1-4m)，系水层滞水，因降雨或地表水沿土层裂隙水下渗所致；下部卵石层中的地下水(地表以下7-10m)，系自由潜水。一般情况下，Ⅱ、Ⅲ级阶地地下水埋藏较深，Ⅰ级阶地地下水埋藏较浅。

1、地下水类型：

常德德山地下水属于岗丘地带孔隙潜水，属于水量平乏的孔隙潜水，含水岩层为中更新统沙砾石层，厚2-14m，上覆4-20m的棕红色蠕虫状粘土。原为沅江三、四、五级阶地及古坡、洪积扇，被后期侵蚀而丘陵化，切割深度30-50m，沟谷中基岩出露，砾石层孤立分布于丘顶，地下水沿着砂砾石与基岩接触面以下降泉形式排泄于地表。泉水多而分散，一般小于0.1升/秒，地下径流模数1.102升/（秒•平方公里），水量平乏。铁离子含量低，一般小于0.3毫克/升，水质良好。

2、地下水补径排条件及动态特征：

丘陵岗地孔隙潜水以大气降水补给为主。由于砾石层已出露地表，可直接接受大气降水的渗入补给。沅江一级阶地孔隙水除接受大气降水补给，还受高阶地孔隙水补给。冲积湖平原孔隙潜水，由于沙砾石层上覆盖10-20余米的砂质粘土和淤泥层，接受大气降水较少。但沅江已切至沙砾石层，洪水期沅江水位高于地下水位，因此沅江是地下水的一个重要的补给来源。其次是接受滨湖岗丘地带孔隙水的侧向补给。

3、径流条件：

岗丘地带的孔隙潜水径流途径短，无一定的流动方向，就地补给就地排泄，交替循环强烈。平原及滨湖地带，地下水具有一定的径流方向，即由边缘向湖中心汇集，常德-周家店一带流向南东，德山-太子庙一带流向北东，牛鼻滩一带流向正东。由于地势平坦，水力坡度较小，地下水运动相当缓慢，越近湖心越慢。

4、排泄条件：

岗丘地带的孔隙潜水排泄条件好，以附近的溪沟为排泄场所，以下降泉或渗流的形式沿砂砾石与基岩接触面排泄于溪沟中。常德以西沅江一二级阶地孔隙水以沅江为排泄场所，排泄条件好。常德以东平原区孔隙水排泄条件较差，缓慢向东运动排泄。

### 4.1.5气候气象特征

项目所在地区域属亚热带湿润气候，夏季炎热，春寒冬冷，冬夏长、春秋短，四季分明，降水丰沛等特点。历年极端最高气温40.1℃，历年极端最低气温-13.2℃，年平均气温16.9℃，多年平均相对湿度80％，年平均降雨量1361.1 mm，年平均蒸发量1209.1mm，年平均风速1.7m/s，历年最大风速22m/s，年主导风向为NNE，出现频率为12％，冬季(1月)以NNE风为主，夏季(7月)以SSW风为主。

### 4.1.6生态环境概况

经开区过去为市区农副产品基地，基本无原生植被，多为人工植被和半人工植被。植被形态主要为农作物植物群落、经济林和绿化林。植物类型以分布于丘岗的杂木和灌木为主，间有部分菜地，丘岗上植被较茂盛。植物主要是常见的种类，如松柏、樟木、丹凤、竹林、杂木等，农作物以水稻、油菜、苗圃为主，未发现珍稀动植物及国家保护的动植物。

受人类活动的影响，目前沅江评价段多为普通鱼类，如：草鱼、鲤鱼、鲫鱼等。水生植物主要有沉水植物12种，挺水植物18种，浮游植物4种等。

本项目地址主要为农田和杨树林，主要农作物为水稻，经济作物为杨树。评价范围内未见珍稀动植物及国家保护的动植物物种。

### 4.1.7风景名胜

经开区内的著名人文景观有孤峰塔、乾明寺、荣王墓、德山公园、森林公园。园区内无名胜古迹、风景名胜区和自然保护区。

## 4.2常德电镀中心环评及批复情况

常德市电镀中心又名常德经济开发区表面处理产业园，由常德恩瑞投资管理有限公司和安欣格投资管理有限公司联合投资开发，落于常德经济技术开发区东北面，项目总投资19000万元，占地面积133400平方米，总建筑面积107030平方米，建成后主要进行电镀生产。项目拟设酸锌电镀、碱锌电镀、锌镍电镀、铜锡电镀、镀硬铬、镀装饰铬、镀锡、镀金、镀银生产线，以及化学镀镍等14条生产线。项目经过碱液除油、盐酸除锈、电解除油、盐酸活化等预处理后，再进行预镀、电镀或化学镀，之后再进行出光、钝化、烘干等后处理，年电镀总量约为481.1万平方米。项目主要建设内容包括14栋1层生产车间（办公区2层）、1栋1层仓库及退镀中心、1栋5层办公楼、1栋5层倒班楼（含食堂）、2栋3层综合楼、污水处理站及其他相关配套设施等。项目重新选址后，镀金镀银不再采用原计划的氰化电镀，生产过程中不再使用氰化物。是目前湖南省规模最大、功能最全、配套最先进的以表面处理产业为中心的工业园区。

园区介绍-----产业园分为厂房区、污水处理中心、综合服务区三个部分。厂房区共规划标准化厂房16栋，其中120m×48m（双跨）配备10吨行车的钢架结构厂房4栋；钢混结构的专业化2层厂房12栋，其中120m ×30m（双跨）8栋，70m×30m（双跨）4栋,厂房设计1楼层高8m，针对上下游配套产品的生产及加工，2楼层高7.2m，全部作为电镀车间使用；污水处理中心占地9600平方米，采用国内最先进的工业污水处理设备和技术，日处理污水达4000吨。

产业园功能配套保障齐备，提供8000KVA的供电负荷、蒸汽由总装机容量120万KVA的常德火力发电厂直接提供、华油燃气提供管道液化气，其他供水、排污、通讯等设施均与常德经济技术开发区相关管网联通。

产业园定位-----现主要面向汽车配件、工程机械、铁路机械、五金灯饰、塑胶制品、电子原件，工艺品等行业提供生产基地配套电镀加工服务。

## 4.3表面处理产业园（电镀中心）污水处理厂

（1）废水收集方式

电镀中心废水收集时，采用污污分流的方式，将各类废水分开收集和处理。根据生产废水产生类别和处理工艺要求的不同，拟将含油废水、混合废水、含镍废水、含铬废水、含金废水、含银废水、络合废水分类收集后，其中含一类污染物的废水，在车间或生产设施排放口达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准后与其他废水一并进入综合调节池，再进入污水处理站后续处理工序处理。项目纯水制备废水为轻污水，除部分回用至车间地面冲洗用水外，其余排入市政污水管网。废气净化废水中，处理铬酸雾的废水因含有一类重金属铬，单独收集，和含铬废水一起进行单独预处理，处理其它废气的废水则不进行单独的预处理，而直接进入综合调节池（混合废水范畴）。

（2）废水处理站规模及工艺流程

根据建设单位提供的资料，电镀中心废水处理站占地面积3600m2，废水处理站设计处理规模为4000m3/d，生活污水预处理设施设计处理规模为100 m3/d。各类生产废水预处理设施设计规模见表4.3-1：

表4.3-1 各类生产废水预处理设施设计规模及处理工艺

| 序号 | 废水预处理设施 | 设计规模（m3/d） | 处理工艺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸碱含油废水预处理设施 | 1200 | 隔油沉淀池、气浮池、加药沉淀池处理 |
| 2 | 含镍废水预处理设施 | 400 | 加药反应沉淀处理 |
| 3 | 含铬废水预处理设施 | 900 | 破铬还原沉淀处理 |
| 4 | 含金废水预处理设施 | 1 | 离子交换法回收金处理后回用于镀金工序 |
| 5 | 含银废水预处理设施 | 5 | 沉淀法回收银处理 |
| 6 | 络合废水预处理设施 | 100 | 加药反应沉淀处理 |

注：项目络合废水含有一类重金属镍，单独收集和预处理后再进入综合调节池。

上述各类废水分别预处理后，进入综合调节池，经反应沉淀池、电化学一体机、连续沉淀池、二级砂滤、活性炭滤池等进行进一步处理后，部分回用于车间预处理工序和废气净化用水；部分进入反渗透处理系统，处理后回用于电镀用水，浓水返回综合调节池；部分经专管排入沅江。沉淀池的污泥进入污泥浓缩池浓缩后再经压滤机压滤，干污泥委托有资质的单位处理，浓缩池的上清液和压滤的滤液返回相应废水收集池再处理。

废水经过预处理和进一步处理后，在进入反渗透处理系统前重金属即可达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008），因此有少部分废水不进行反渗透而从总排口排放。但为提高清洁生产水平，达到回用要求，进一步处理后的废水部分进入反渗透处理系统以回用于电镀工序。

此外，反渗透处理过程中，由于反渗透膜上部分污染物不能通过简单的反冲洗除掉，需要定期进行化学清洗，会产生膜化学清洗废水。化学清洗间隔与预处理系统的完善程度有关，一般每月不应超过1~2次，每次清洗时间约1~2小时，膜化学清洗废水产生量则与清洗间隔直接相关。主要污染成分为酸、碱，主要污染物为pH。项目膜化学清洗废水应进入综合调节池进行处理。

电镀中心厂区排水体制采用雨污分流制和污污分流制，厂区雨水、生产废水、生活废水分开收集，建设完善的排水管网，厂区内部雨水经雨水沟、雨水管道由雨水排放口排放至南面水沟，沿自然排水路径进入沅江；生产废水经电镀中心污水处理厂处理后达标排放，厂区内设置一个总排污口，废水经自建专管排入沅江。

各车间废水产生类别及收集处理方案见图4.3-1，废水进入综合调节池后进一步处理工艺流程见图4.3-2，废水流向见图4.3-3。

图4.3-1 各车间废水产生类别及收集处理方案图

图4.3-2 废水进入综合调节池后进一步处理工艺流程图

活性炭再生过程中产生的废水进入综合调节池进行出来。反应沉淀池投加的药剂主要为PAC、PAM。

图4.3-3 电镀中心废水处理流向简图  单位：m³/d

（3）综合调节池后的主要处理工艺介绍

①高效电化学电镀废水处理一体机技术原理

电化学法是利用物理学及化学原理，借助外加高频咏冲电源产生电化学反应，把电能转化为化学能，经单一电化学设备即可对废水中的有机或无机物进行氧化还原反应，进而凝聚、浮除，将污染物从水体中分离，可有效地去除电镀废水中的CODcr、油、Zn2+、Cu2+、Cr6+、Sn2+等各种有害污染物。该方法采用高频咏冲的电解方式，突破了传统的低电压、大电流的电解模式。

它主要产生四种作用：高级电氧化、间接氧化、电还原、间接还原。

A、高级电氧化：电解中的氧化作用分为直接氧化和间接氧化。直接氧化，即污染物直接在阳极失去电子而发生氧化。

B、间接氧化：阳极电解出的氧和臭氧在电场的作用下，与水发生反应，生成双氧水，利用双氧水的氧化作用，去除污染物。

C、电还原：阴极在高级电源的作用下，当条件(平均电流、频率)恰当时，废水中的自由电子将被激活，使废水中的金属离子直接还原为单质金属。反应下：

Cr6++3e—Cr3+       Cr3++3e—Cr(除铬反应)；

Cu2++2e—Cu (除铜反应)；

Zn2++2e—Zn；

其它重金属类同。

D、间接还原：阴极在高级电源的作用下，电解出氢，在高压电场的作用下，会在水中形成游离氢，游离氢是最强的还原剂。间接还原反应可以把直接还原反应剩下来的金属离子还原成金属单质，进一步去除污染物，提高处理效益。铁极板上电解出的亚铁离子，对六价铬也具有很好的还原作用。

3Fe2++ Cr6+一3Fe3++ Cr3+ (还原铬反应)

高级电化学产生两种现象：电絮凝、电气浮。

A、电絮凝：可溶性阳极例如铁、铝等阳极，在电源作用下，阳极失去电后，形成金属阳离子Fe”、A1”，与溶液中的0H一成金属氢氧化物胶体絮凝剂，吸附能力极强，将废水中的污染物质吸附共沉而去除。

B、电气浮：当电压达到水的分解电压时，在阴极和阳极上分别析出氢气和氧气。

电解所产生的气泡小，分散度高，作为载体粘附水中的悬浮物而上浮，容易将污染物质去除。电气浮既可以去除废水中的疏水性污染物，也可以去除亲水性污染物。电解产生的气泡粒径很小，氢气泡约为10～30um，氧气泡约为20～60um；而加压溶气气浮时产生的气泡粒径为100～150um，机械搅拌时产生的气泡直径为800～1000um。由此可见，电解产生的气泡捕获杂质微粒的能力比后两者为高，出水水质自然较好。此外，电解产生的气泡，在20℃时的平均密度为O 5g/L；而一般空气泡的平均密度为1 2/L。可见，前者的浮载能力比后者大一倍多。

在电化学反应过程中，电极表面可以产生一些活性中间产物，如·OH、H202、03等，这些中间产物参与氧化污染物，使污染物降解去除。

②反渗透工艺流程

根据相关要求，部分废水需回用于电镀生产线，电镀中心将这部分需要回用的废水采用多级过滤后再经反渗透处理。

图4.3-4反渗透处理工艺流程图

(4)酸碱含油废水处理

该废水为电镀前除油等工艺所产生的废水，主要污染物为石油类、酸、碱，并含有较高浓度的CODcr和SS。在各类电镀的预处理工艺中部包含除油工序，由于有机物污染浓度较高，如直接排入综合水池，会导致整体c0D超标。同时为考虑CODcr达标排放和中水回用两项因素，所以需单独分开收集，经隔油沉淀、气浮处理后，再经加药反应沉淀处理后自流进入综合调节池，其工艺流程简图见下图。

图4.3-5  酸碱含油废水处理工艺图

该处理工艺主要采用物化处理的方式，处理工艺成熟可靠，根据同类工程废水处理结果，隔油沉淀池可去除大部分油类物质，再经过气浮池和加药反应池后，CODcr和石油类去除效率高，能达到含酸碱含油废水的处理要求。

(5)含镍废水

项目对含镍废水主要采用加药反应沉淀处理后再进入综合调节池，进行进一步处理和深度处理，所加药剂主要是氢氧化钠、PAc、PAM等，主要工艺流程见下图。

图4.3-6  含镍废水处理工艺图

主要反应式为：

Ni2++20H-—Ni(0H)2

(6)含铬废水处理

含铬电镀废水主要来源于钝化、饨化清洗水，主要污染物为CODcr、三价铬、六价铬等。 目前含铬废水的处理方法有化学法、离子交换法、电解法、活性炭吸附法等，常用化学还原法。本工程含铬电镀废水处理工艺采用化学还原法，该法是利用焦亚硫酸钠等还原剂，将废水中Cr6+还原成Cr3+，再加氢氧化钠，形成Cr(0H)3沉淀去除，达到排放要求，其工艺流程简图见下图。

图4.3-7  含铬废水处理工艺图

主要反应式为：3S2052-+ Cr6++180H—6SO42-+4 Cr3++9H20

Cr3++30H-—Cr(0H)3

焦亚硫酸钠还原法是一种应用很普遍的电镀废水处理方法，该法的主要优点是原料货源广，价格低，处理单位废水程度较低，对pH值控制要求不高，处理后水能达到排放标准。根据同类工程实际情况，经该法处理后，废水中铬浓度将得到大大降低，经后续处理后能做到达标排放。

（7）本项目废水接纳情况

根据项目工程分析可知，本项目生产废水中重金属为Mn2+、Cu2+，喷淋废水含碱性，根据上述各类废水处理工艺分析，本项目两种废水属于混合废水，经过综合调节池后经初沉池、中间水池、电化学一体机、反应池等相关处理设施处理，处理后的水质满足电镀中心污水处理厂出水水质要求。

## 4.4环境保护目标调查

拟建项目选址于松林路和桃林路交叉口东北角建设的常德经济开发区表面处理产业园内部，项目北面为空置厂房，再往北侧为德英电镀，西侧为综合办公楼，东侧为联合电镀，东北侧及南侧为空置厂房。电镀中心内部设有污水处理站、危险废物收集转移中心，污水站位于本项目东北侧，危险废物收集转移中心在项目南侧。区域大气环境功能区划执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域声环境功能区划执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3级标准。

表4.4-1  建设项目所在地环境功能属性一览表

| 编号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 沅江东风河入沅江口至社木铺人渡河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，沅江社木铺人渡至汉寿县龙王庙汇入目平湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 2 | 环境空气功能区 | 属二类区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 3 | 环境噪声功能区 | 本项目所在区域属3类声环境功能区，执行《声环境质量标准（GB3096-2008）3类（厂界）标准 |
| 4 | 基本农田保护区 | 否 |
| 5 | 风景名胜保护区 | 否 |
| 6 | 园区污水处理厂集水范围 | 是 |
| 7 | 是否属天燃气管道范围 | 是 |
| 8 | 可否现场搅拌混凝土 | 否 |
| 9 | 是否环境敏感区 | 否 |

## 4.5环境质量现状调查与评价

### 4.5.1环境空气质量现状调查与评价

本次环评引用《常德市电镀中心建设项目》中常德市环境监测站对民建村G1（本项目西面约1km），祠堂寺村G2（本项目北面约0.5km）的环境空气质量监测数据，监测项目为PM10、SO2、NO2。其监测数据及评价结果见表4.5-1

表4.5-1境空气质量现状监测及评价结果  单位：mg/m3

| 监测项目 | PM10（日均值） | SO2（小时均值） | NO2（小时均值） | 硫酸雾（小时均值） | 铬酸（小时均值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 浓度范围 | 0.1-0.127 | 0.007-0.052 | 0.011-0.028 | ＜0.03 | ＜0.0005 |
|  | 均值（mg/m3） | 0.111 | 0.020 | 0.019 | ＜0.03 | ＜0.0005 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G2 | 浓度范围 | 0.105-0.116 | 0.007-0.050 | 0.012-0.030 | ＜0.03 | ＜0.03 |
|  | 均值（mg/m3） | 0.116 | 0.017 | 0.020 | ＜0.03 | ＜0.03 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | ＜0.03 | ＜0.03 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | ＜0.03 | ＜0.03 |
| GB3095-2012中二级 | 0.15 | 0.5 | 0.2 | 0.30 | ＜0.03 |

从上表数据可以看出，本项目所在区域环境空气质量现状符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，空气质量较好；硫酸雾和铬酸满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中一次值标准。

### 4.5.2地表水环境质量现状调查与评价

本环评引用《常德市电镀中心建设项目环境影响评价报告书》中地表水环境质量现状监测资料。

1、监测断面的设置及其执行标准

本项目废水经电镀中心自建专管排入沅江（东风河入沅江口至社木铺人渡河段）。

地表水水质监测断面及其执行标准见下表。

表4.5-2   地表水监测断面布设

| 编号 | 断面位置 | 所在河流 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 沅江—东风河入沅江口下游600m处 | 沅江 |
| S2 | 沅江—海利化工排污口上游100m处 |  |
| S3 | 沅江常德外环线大桥（社木铺附近）上游100m处 |  |

2、监测项目

监测项目：pH、CODcr、BOD5、氨氮、石油类、铜、六价铬、总铬、硫酸盐。

3、监测及分析方法

采样方法按《环境监测技术规范》（地表水部分）的要求执行；分析方法按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）配套的各项污染物分析方法执行。

4、评价方法

利用单项标准指数法进行评价，其数学模式如下：

Sij=Cij/Co

式中：Ci,,j ――水质参数i在监测j点的浓度值（mg/L）；

Csi ――水质参数i地表水水质标准值（mg/L）。

pH的标准指数计算公式如下：

pHj＞7.0

pHj≤7.0

式中：SpH,j ――水质参数pH在j点的标准指数；

pHj ――j点的pH值；

pHsd――地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu――地表水水质标准中规定的pH值上限。

当单项标准指数>1时，表示该水质参数所表征的污染物已满足不了标准要求，水体已受到污染；反之，则满足标准要求。

5、监测结果与评价

沅江三个监测断面水质监测及评价结果见下表。

表4.5-3   水质现状监测及评价结果一览表  单位：（除pH外mg/L）

| 项目 断面 | pH | CODcr | BOD5 | 氨氮 | 石油类 | 铜 | 六价铬 | 总铬 | 硫酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 浓度范围 | 7.58-7.68 | 5.1-7.5 | 1-1.4 | 0.295-0.318 | 0.23-0.34 | 0.001L | 0.004L | 0.03-0.05 | 6.68-7.01 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大标准指数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ＩＶ类标准值 | 6-9 | 30 | 6 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | － | 0.05 | 250 |
| S2 | 浓度范围 | 7.66-7.85 | 7.8-8.0 | 1-1.4 | 0.476-0.52 | 0.26-0.34 | 0.001L | 0.004L | 0.03-0.04 | 22.9-25 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大标准指数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | IV类标准值 | 6-9 | 30 | 6 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | － | 0.05 | 250 |
| S3 | 浓度范围 | 7.67-7.72 | 8-10.2 | 1-1.6 | 0.495-0.518 | 0.37-0.46 | 0.001L | 0.004L | 0.03 | 17.5-19.2 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大标准指数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | III类标准值 | 6-9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.05 | 1.0 | -- | 0.05 | 250 |

监测结果表明：沅江东风河入沅江口至社木铺河段（S1、S2断面）各项监测因子中，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，社木铺人渡至汉寿县龙王庙汇入目平湖河段（S3断面）各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

### 4.5.3地下水环境质量现状调查与评价

本项目引用《常德市电镀中心建设项目环境影响评价报告书》中地下水环境质量现状监测资料。

（1）监测点位布设

根据项目所在区域环境特征及相关导则要求，本次地下水环境质量监测有三个监测点。

P1——项目西面民建社区居民点的张某水井内

P2——项目西面民建社区居民点的陈某水井内

P3——项目西面民建社区居民点的李某水井内

（2）监测因子

pH、高锰酸钾指数、溶解性总固体、氨氮、总大肠杆菌、铜、镍、六价铬、总铬、硫酸盐。

（3）采样及分析方法

采样方法按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）进行，分析方法按《地下水质量标准》（GB/T14848-93）进行。

（4）评价标准

3个点均执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准。

（5）监测结果及评价

根据监测结果做出统计，对着评价标准做出评价，结果见下表：

表4.5-4  地下水水质监测结果统计  单位：mg/L,pH值无量纲

| 监测项目 | 张某家水井 | 陈某家水井 | 李某家水井 | III类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值 | 占标率（%） | 监测值 | 占标率（%） | 监测值 | 占标率（%） |  |
| pH | 7.02 |  | 6.98 |  | 7.02 |  | 6.5~8.5 |
| 高锰酸钾指数 | 0.8 | 26.7 | 1.3 | 43.3 | 1.1 | 36.7 | ≤3.0 |
| 溶解性总固体 | 206 | 20.6 | 435 | 43.5 | 435 | 43.5 | ≤1000 |
| 氨氮 | 0.109 | 54.5 | 0.165 | 82.5 | 0.137 | 68.5 | ≤0.2 |
| 大粪肠杆菌（个/L） | 1.61×102 | 5366.7 | 2.30×102 | 7666.7 | 2.30×102 | 7666.7 | ≤3.0 |
| 铜 | 0.001L | 0.1 | 0.002 | 0.2 | 0.001L | 0.1 | ≤1.0 |
| 镍 | 0.02L | 40.0 | 0.02L | 40.0 | 0.02L | 40.0 | ≤0.05 |
| 六价铬 | 0.004L | 8.0 | 0.004L | 8.0 | 0.004L | 8.0 | ≤0.05 |
| 总铬 | 0.04 |  | 0.03L |  | 0.03L |  | 无指标 |
| 硫酸盐 | 50.8 | 20.3 | 34.8 | 13.9 | 79.5 | 31.8 | ≤250 |

从监测结果统计与地下水环境质量标准值对比分析可知，各监测点中，除总大肠杆菌群超标外，其他监测因子均能达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准要求，各监测点中总大肠杆菌严重超标，最大超标倍数达76倍，说明地下水明显受到了生活污水污染。

### 4.5.4声环境质量现状调查与评价

1、监测点位

在环评期间对厂界四周声环境质量进行了一次昼、夜现场实测，监测点布设见图4.5-1，监测结果见下表。

2、监测项目

等效连续A声级，Leq(A)。

3、评价标准

采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准评价。

4、监测及评价结果

拟建项目厂界声环境现状监测及评价结果见表4.5-5。

表4.5-5   拟建项目厂界声环境监测及评价结果   单位：dB(A)

| 监测点位 | 监测时段 | 监测结果 | 超标值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂界东 | 昼间 | 52.2 | 0 | 65 |
|  | 夜间 | 43.1 | 0 | 55 |
| 2#厂界南 | 昼间 | 54.4 | 0 | 65 |
|  | 夜间 | 43.2 | 0 | 55 |
| 3#厂界西 | 昼间 | 57.0 | 0 | 65 |
|  | 夜间 | 43.4 | 0 | 55 |
| 4#厂界北 | 昼间 | 52.4 | 0 | 65 |
|  | 夜间 | 42.8 | 0 | 55 |

从上表可知，拟建地声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

# 第五章 　 环境影响分析

## 5.1施工期环境影响分析

本项目无主体施工，仅在厂房进行设备搬运及安装，影响较小，时间较短，施工期环境影响分析略。

## 5.2营运期环境影响分析

### 5.2.1营运期大气环境影响分析

1、硫酸雾影响分析

（1）有组织排放

根据《环境影响评价技术导则　大气环境》（HJ2.2-2008）规定，三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。

①正常工况

本项目硫酸雾通过硫酸回收净化塔碱液喷淋处理，处理效率可达到95%以上，处理后废气通过排气筒高空排放（楼顶+5m）。硫酸雾产生量为0.5t/a，经处理后排放量为0.0225t/a，源强见下表5.2-1。经估算模式计算后硫酸雾的影响预测见表5.2-2。

表5.2-1  正常工况硫酸雾源强一览表

| 污染物 | 排放量(kg/h) | 排气量(m3/h) | 温度(K) | 排放源规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 0.01875 | 3000 | 298 | H:20m φ:0.5m |

表5.2-2  　正常工况硫酸雾预测结果

| 距源中心下风向距离D/m | 预测浓度mg/m3 | 占标率% |
| --- | --- | --- |
| 100 | 0.000746 | 0.248 |
| 200 | 0.000940 | 0.313 |
| 266 | 0.001006 | 0.334 |
| 300 | 0.000982 | 0.327 |
| 400 | 0.000808 | 0.269 |
| 500 | 0.000841 | 0.280 |
| 1000 | 0.000494 | 0.164 |
| 2000 | 0.000363 | 0.121 |
| 下风向最大 浓度Pmax | 0.001006 | / |
| 最大占标率D10% | / | 0.334 |
| 最大浓度距离 | 266 | 266 |

结果表面，硫酸雾最大落地点距离为下风向266m处，最大浓度为0.001006mg/m3，最大占标率为0.334%。本项目大气污染物硫酸满足《工业企业设计卫生标准》TJ36-79中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度（一次值）中硫酸为0.3mg/m3标准要求，正常工况下硫酸排放对周边环境影响很小。

②非正常工况

当硫酸回收净化塔发生故障导致非正常工况排放，非正常工况为设施发生故障，硫酸雾处理效率为0，源强见下表5.2-3。经估算模式计算后硫酸雾的影响预测见表5.2-4。

表5.2-3  非正常工况硫酸雾源强一览表

| 污染物 | 排放量(kg/h) | 排气量(m3/h) | 温度(K) | 排放源规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 0.375 | 3000 | 298 | H:20m φ:0.5m |

表5.2-4  　非正常工况硫酸雾预测结果

| 距源中心下风向距离D/m | 预测浓度mg/m3 | 占标率% |
| --- | --- | --- |
| 100 | 0.01495 | 4.983 |
| 200 | 0.01885 | 6.283 |
| 266 | 0.02011 | 6.703 |
| 300 | 0.01968 | 6.56 |
| 400 | 0.01619 | 5.396 |
| 500 | 0.01684 | 5.613 |
| 1000 | 0.00990 | 3.301 |
| 2000 | 0.00728 | 2.428 |
| 下风向最大 浓度Pmax | 0.02011 | / |
| 最大占标率D10% | / | 6.703 |
| 最大浓度距离 | 266 | 266 |

结果表面，非正常排放时硫酸雾最大落地点距离为下风向266m处，最大浓度为0.02011mg/m3，最大占标率为6.703%可满足《工业企业设计卫生标准》TJ36-79中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度（一次值）中硫酸为0.3mg/m3标准要求，但是硫酸雾初始浓度为125mg/m3，超过《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3中规定的限值排放标准，排放废气对环境有一定的影响。

（2）无组织排放

本项目可能的无组织排放源为硫酸雾在处理设施收集效率之外所溢出的污染物以无组织排放的10%计算，硫酸雾无组织排放量为0.0069kg/h。

本项目车间长60m，宽15m，高度4m，根据环境保护部评估中心实验室制作并发布大气环境防护距离标准计算程序(ver1.1)计算，计算结果如下。

图5.2-1   硫酸雾的大气环境防护距离计算截图

由此可知，本项目无组织排放硫酸无需设置大气环境防护距离。

### 5.2.2营运期水环境影响分析

拟建工程废水排放量仅有7.4t/d，根据导则规定低于三级地面水环境影响评价条件的建设项目，不必进行地面水环境影响预测评价，只需简要说明所排放的污染物类型和数量、给排水状况、排水去向等，并进行一些简单的环境影响分析。

项目生活废水经化粪池处理后经过管网进入德山污水处理厂，锅炉排水通过雨水管网排放，生产废水进入常德电镀中心污水处理设施，处理后沿项目西侧松林路往北走1.0km排放沅江。

常德电镀中心污水处理厂设计处理规模为4000m3/d，其中含铜废水预处理设施设计规模100m3/d，废水进入综合调节池，然后经pH调节池—初沉池—中间水池—电化学一体机—反应池—二沉池—曝气池—终沉池—砂滤池后达标排放，排放废水满足常德市电镀中心污水处理厂出水水质要求。

### 5.2.3营运期声环境影响分析

拟建工程噪声主要来自各种机械设备，本项目位于声环境3类区，根据导则要求，声环境影响评价等级为三级，具体分析如下：

1、预测参数

本项目噪声主要来自搅拌罐、压滤机、混合机、油压成型机、干燥机、空气压缩机、硫酸回收净化塔风机等设备。年工作日300天，一天一班制，工作8小时。详细的噪声源源强统计结果见表5.2-5。

表5.2-5   点声源统计

| 序号 | 噪声设备 | 台数 | 噪声级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌罐 | 4台 | 60-65 |
| 2 | 压滤机 | 2台 | 60-75 |
| 3 | 油压成型机 | 2台 | 60-70 |
| 4 | 混合机 | 2台 | 60-70 |
| 5 | 干燥机 | 3台 | 65-70 |
| 6 | 空气压缩机 | 1台 | 80-85 |
| 7 | 风机 | 1台 | 85-90 |

2、预测模式

环境噪声预测模式采用以下衰减模式：

式中：Lp(r)—离声源r处噪声值，dB；

Lp(r0)—声源源强，dB(A)；

r0—离声源测试距离，m；

r—衰减距离，m；

Adiv—几何发散衰减，dB(A)；

Aatm—大气吸收衰减，dB(A)；

Abar—地面效应衰减，dB(A)；

Agr—屏障屏蔽衰减，dB(A)；

Amisc—大气吸收衰减，dB(A)。

声级合成模式：

式中：LA(r)—预测点(r)处A声级，dB(A)；

Lpi(r)—预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB；

—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。

3、噪声预测结果

各主要噪声源对厂界噪声的贡献值预测结果见表5.2-6。

表5.2-6  噪声预测结果一览表　   单位：dB(A)

| 类别 点位 | 白天 | 超标值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 昼间 | 昼间 |
| 厂界东侧 | 40.09 | 0 | 40.09 | 0 | 65 |
| 厂界南侧 | 37.65 | 0 | 37.65 | 0 | 65 |
| 厂界西侧 | 47.83 | 0 | 47.83 | 0 | 65 |
| 厂界北侧 | 40.35 | 0 | 40.35 | 0 | 65 |

注：企业只白天进行生产，故只预测白天噪声情况。

按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准进行评价，从上表预测可知，拟建项目营运期间厂界昼间和夜间噪声均达标，拟建项目营运期对周围声环境质量的影响较小。

### 5.2.4营运期固废环境影响分析

项目固体废物主要有原料包装袋、废原料桶以及生活垃圾。原料包装袋主要包装原料为硫酸铜、高锰酸钾、碳酸钠、硫酸锰、活性炭、膨润土等；原料桶盛放原料为50%氯化钙溶液，均为无毒原料。原料包装袋、废原料桶均为一般固废，经集中收集后外卖综合利用，生活垃圾集中收集交由环卫部门处理。

只要建设单位严格按照固体废物的类别、性质等要求进行妥善处理、处置，工项目固体废物对周围环境的影响甚微。

# 第六章  污染防治措施及可行性分析

## 6.1施工期环保措施及可行性分析

本项目无主体施工，仅在厂房进行设备搬运及安装，影响较小，时间较短，施工期环保措施不予以分析。

## 6.2营运期环保措施及可行性分析

## 6.2.1营运期废气治理措施及可行性

1、硫酸雾

①废气收集系统

本项目废气主要为硫酸雾，本项目位于电镀中心内部，在车间浓硫酸倒料口顶部设置有集气装置，废气采用集气罩抽风系统收集，经过耐酸管道输送系统，送至硫酸回收净化塔处理系统处理，处理效率可达到95%以上，通过排气筒高空排放。车间集气收集系统收集效率为90%，抽风速率为3000m³/h。

②废气处理工艺

项目采用抽风系统收集硫酸雾，经过耐酸管道输送系统将其送至二级逆流洗涤塔，用碱液（采用3%的NaOH溶液）进行循环喷淋吸收处理，净化后的废气通过排气筒直接排入大气，所产生的废气净化废水循环使用，定期排入电镀中心污水处理厂处理，具体处理工艺流程见图6-1。

③废气处理效率可行性分析

净化塔采用逆流式喷淋洗涤方法对废气进行净化处理，洗涤喷淋液在塔底上部向下喷淋，与自下而上的废气在塔中充分接触吸收，净化后的废气通过排气筒高空排放。目前表明处理产业园（电镀中心）内已有多家企业采用这种废气处理方法处理酸雾。同时，本环评类比镇江电镀专业区建设工程项目废气处理情况（该项目已通过环保验收），废气中酸雾的去除率可达到95%，废气处理效率能达到要求。

经工程分析可知，本项目有组织收集的硫酸雾初始浓度为125mg/m3，处理效率95%，处理后外排硫酸雾浓度6.25mg/m3，根据排气筒高度设置要求，本项目排气筒应布置在厂房楼顶顶部，且高出楼顶5m设置。排放废气能够满足达标排放的要求，所以本项目废气处理工艺可行。

2、烘干废气

根据工程分析可知，烘干过程中主要废气为二氧化碳和水蒸汽，在车间内无组织排放，对环境影响很小。

3、锅炉烟气

企业锅炉燃料为天然气，燃烧产生的主要污染物为颗粒物、SO2、NOX，根据工程分析可知，类比湖南武陵酒搬迁提质改造项目环境影响报告书中的监测数据，SO2浓度为20mg/m3，NOx浓度为153mg/m3，烟尘浓度为12mg/m3，经管道伸入楼顶高空排放，排放废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求。

### 6.2.2营运期废水治理措施及可行性

项目生活废水经化粪池处理后经过管网进入德山污水处理厂，锅炉排水排入雨水管网，生产废水进入常德电镀中心污水处理设施，处理后沿项目西侧松林路往北走1.0km排放沅江。

常德电镀中心污水处理厂设计处理规模为4000m3/d，其中含铜废水预处理设施设计规模100m3/d，废水进入综合调节池，然后经pH调节池—初沉池—中间水池—电化学一体机—反应池—二沉池—曝气池—终沉池—砂滤池后达标排放。

本项目含铜废水主要处理工艺介绍：含铜废水主要通过电化学一体机处理，电化学法是利用物理学及化学原理，借助外加高频咏冲电源产生电化学反应，把电能转化为化学能，经单一电化学设备即可对废水中的有机或无机物进行氧化还原反应，进而凝聚、浮除，将污染物从水体中分离，可有效地去除电镀废水中的CODcr、油、Zn2+、Cu2+、Cr6+、Sn2+等各种有害污染物。该方法采用高频咏冲的电解方式，突破了传统的低电压、大电流的电解模式。其中除铜主要通过电还原处理，Cu2++2e—Cu (除铜反应)，使污染物得到去除。

本项目废水中含有锰离子，废水属于综合废水类型，虽然电镀中心污水处理厂对含锰废水无作要求，但含锰废水与含铜废水去除原理相同，均为通过电还原去除，Mn2++2e—Mn(除锰反应)，可以使锰离子得到去除。

根据电镀中心污水处理厂工艺设计要求以及本项目与常德市安瑞环保科技有限公司（污水处理厂运营单位）签订的“三废”处理协议可知，本项目产生的废水中Cu2+浓度必须小于100mg/L的排放要求，根据工程分析，本项目排入污水处理厂的废水中Cu2+浓度为83.3mg/L，满足要求。

在本项目租赁厂房东侧建设有一个事故应急池，事故应急池容积大小应满足一个反应罐的容积，该项目最大反应罐为3m3，故应设置3m3事故应急池，如若发生泄漏事故，车间内废水可通过地沟进入事故应急池，不会进入外环境。

### 6.2.3营运期地下水污染防治措施及可行性

本项目位于常德市电镀中心，污水处理设施等均依托常德市电镀中心，厂房地面、地沟、事故应急池应采取地下水防治措施：

（1）厂房地面、事故应急池、地沟均应采用环氧固化地坪漆或其他特定工艺进行厂房地面防渗处理。

（2）本项目所有废水流入通过公共管道进入园区污水处理站集中处理，须做好防腐防渗。

采取以上措施后，地下水所受的影响较小。措施可行。

### 6.2.3营运期噪声治理措施及可行性

本项目营运后噪声主要来源于风机、生产设备等，为减少设备噪声对周围环境的影响，并确保厂界噪声达标，项目应采取如下噪声污染防治措施。

1、应选用优质低噪声设备，同时合理布置各设备位置。

2、风机要进行减震处理，设备基础应安装减震软垫，减少振动噪声。

3、对厂房墙体进行双面粉刷，安装隔声门、窗。

4、建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。

5、加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。

采取以上措施后，经预测，各厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准值，措施合理可行。

### 6.2.4营运期固废处理、处置措施及可行性

项目固体废物主要有原料包装袋、废原料桶以及生活垃圾。原料包装袋主要包装原料为硫酸铜、高锰酸钾、碳酸钠、硫酸锰、活性炭、膨润土等；原料桶盛放原料为50%氯化钙溶液，均为无毒原料。原料包装袋、废原料桶均为一般固废，经集中收集后外卖综合利用，生活垃圾集中收集交由环卫部门处理。

只要建设单位严格按照各类固体废物的类别、性质等要求进行妥善贮存、处理、处置，以上固体废物的处置和处理方法被实践证明是可行的。

## 6.3污染物治理措施汇总

本项目污染物治理措施汇总见表6.3-1。

表6.3-1  项目污染物治理措施汇总

| 污染源 | 拟采取措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 锅炉排水 | 排入雨水管网 | 达标排放 |
|  | 生活废水 | 化粪池后进入德山污水处理厂 | 达标排放 |
|  | 生产废水 | 进入电镀中心污水处理厂处理，废水类型为综合废水，经综合调节池以及后续处理达标后经专管排入沅江 | 达标排放 |
|  | 酸雾喷淋废水 | 循环使用，定期排入电镀中心污水处理厂 |  |
| 废气 | 硫酸雾 | 硫酸回收净化塔处理系统处理后，经排气筒高空排放，排气筒应布置在厂房楼顶顶部，且高出楼顶5m设置 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3、表5中规定的限值标准 |
|  | 烘干废气 | 无组织排放 | 达标排放 |
|  | 锅炉烟气 | 经管道伸入厂房楼顶高空排放 | 锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值 |
| 噪声 | 搅拌罐、压滤机、混合机、油压成型机、干燥机、空气压缩机、风机等 | 选用低噪设备，基础减震，加强设备的维护管理 | GB12348-2008中3类标准 |
| 固废 | 原料包装袋 | 外卖综合利用 | 零排放 |
|  | 废原料桶 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 集中收集交由环卫部门处理 |  |

# 第七章    环境风险分析

## 7.1环境风险评价目的

树立风险意识和防范风险是企业安全生产的重要保证，风险分析是一项涉及工程工艺过程、设备维护、系统可靠性、防范措施有效性、后果估算等环节，以及发生后所采用的应急计划和措施（包括监测、评价、救援等），主要是关心重大突发性事故造成的环境危害的评价问题，常称事故风险评价，它考虑与项目关联的突发性灾难事故，包括易燃易爆和有毒物质失控状态下的泄漏，发生这种灾难性事故的概率虽然很小，但影响的程度往往是巨大的。因此对环境的危险性应该进行及早的预测，尽可能避免事故性排放的发生，这就是进行风险评价目的。

## 7.2环境风险因素识别

### 7.2.1环境风险识别

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

1、本项目生产所用原材料有硫酸铜、高锰酸钾、碳酸钠、硫酸（浓度98%）、硫酸锰、50%氯化钙溶液、活性炭、膨润土。参考危险化学品名录，其中高锰酸钾、硫酸（浓度98%）属于危险化学品。

2、生产设施风险识别范围指项目涉及的主要生产装置、贮存系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等，主要为硫酸雾喷淋处理系统失效非正常排放。

### 7.2.2风险识别内容

根据《建设项目环境风险评价技术导则》中规定的物质危险性标准，对本项目涉及到的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别，物质危险性标准见表9.2-1。

表7.2-1    物质危险性标准

| 物质类别 | 等级 | LD50(大鼠经口) mg/kg | LD50(大鼠经皮)mg/kg | LC50(小鼠吸入4小时)mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | <5 | <1 | <0.01 |
|  | 2 | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.1<LC50<0.5 |
|  | 3 | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 0.5<LC50<2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体，在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20(C或20(C以下的物质 |
|  | 2 | 易燃液体，闪点低于21(C，沸点高于20(C的物质 |
|  | 3 | 可燃液体，闪点低于55(C，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |

注：1、有毒物质判定标准序号为1、2的物质属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物；

2、凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

对本项目涉及物质进行风险识别的具体判定过程见表7.2-2。

表7.2-2   本项目生产过程涉及物质风险识别表

| 物质 | 理化性质 | 燃烧爆炸性 | 危险性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高锰酸钾 | 深紫色细长斜方柱状结晶，有金属光泽。水溶性为6.38g/100mL，熔点为240℃，密度1.01g/mL(25℃) | 不燃 | 强氧化剂。遇浓硫酸、铵盐能发生爆炸。遇甘油能引起自燃。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险 |
| 硫酸（浓度98%） | 无色液体，不纯时常呈棕色。沸点～290℃，蒸气压5.93×10-5 mmHg/25℃，熔点10.31℃，具腐蚀性，相对密度1.8，溶于水及乙醇，蒸气相对密度3.4 | 不燃 | 浓硫酸具有很强的腐蚀性、强刺激性，属中等毒 |

## 7.3重大危险源识别

物质风险识别范围：企业生产过程中所涉及到的所有物质，即包括原辅材料、中间产品、产品、副产品。环境风险物质不论数量有多少，均为环境风险源，其量越大，则环境风险越大。最具典型和易发的潜在的环境风险事件为这些物质在生产、储存过程中发生泄漏，导致人员伤亡、设备损害和环境污染。

根据《危险化学品名录》（2015版）本企业涉及的危险化学品为硫酸、高锰酸钾，其中浓硫酸不储存，在园区购买，即购即用。按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014），对企业涉及的化学品进行辨识，辨识结果见表7.3-1。

表7.3-1    危险化学品重大危险源辨识结果

| 序号 | 物质名称 | 临界量Qi(t) | 最大贮存量q（t） | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 50 | 不存储 | － |
| 2 | 高锰酸钾 | 50 | 1 | 0.02 |
| 合计 | － | － | － | 0.02 |

根据表7.3-1可知：企业在生产过程中使用的危险化学品有2种，企业所有危险化学品Σqn/Qn值为0.02，未构成重大危险源。

环评建议：由于生产过程中使用到的危险化学品有浓硫酸和高锰酸钾，并且浓硫酸与高锰酸钾接触能发生爆炸。为了安全生产，环评建议企业不储存高锰酸钾，与浓硫酸一并均为即购即用。

## 7.4风险管理

拟建项目的风险管理主要为高锰酸钾贮存和硫酸雾废气处理措施失效非正常排放的风险事故防范措施。

### 7.4.1高锰酸钾风险管理

1、健康危害

高锰酸钾有毒，且有一定的腐蚀性。吸入后可引起呼吸道损害。溅落眼睛内，刺激结膜，重者致灼伤。刺激皮肤后呈棕黑色。浓溶液或结晶对皮肤有腐蚀性，对组织有刺激性。

口服后，会严重腐蚀口腔和消化道。出现口内烧灼感、上腹痛、恶心、呕吐、口咽肿胀等。口服剂量大者，口腔粘膜黑染呈棕黑色、肿胀糜烂，胃出血，肝肾损害，剧烈腹痛，呕吐，血便，休克，最后死于循环衰竭，高锰酸钾纯品致死量约为10g。

危险性质：本品助燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。

2、急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。(若不严重则可用汽油清洗)

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

3、危险特性

强氧化剂。遇浓硫酸、铵盐能发生爆炸。遇甘油能引起自燃。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。

灭火方法： 采用水、雾状水灭火。

4、应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩)，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

### 7.4.2化学品贮存

本项目涉及的危险化学品为浓硫酸、高锰酸钾，其中浓硫酸不在厂区内储存，直接购买园区内浓硫酸进行生产。企业应单独建立一个储存间，用于单独存放高锰酸钾。高锰酸钾为袋装储存，储存时应注意不要与浓硫酸、铵盐、有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合，可能会引起燃烧爆炸的危险。

### 7.4.3硫酸雾废气处理设施管理

定期检查和维护硫酸雾废气处理设施，以确保正常运行，一旦发现硫酸雾废气处理设施运行不正常，应及时予以处理或维修。如确定短时间内不能恢复正常，应立即停产维修，以避免未经净化处理非正常排放的硫酸雾对周围环境空气造成污染。建设单位应制定一套完整严格的硫酸雾废气处理设施故障处理制度，并安排有专人负责执行，以便发生故障时及时处理。

### 7.4.4生产过程中事故排放

在本项目租赁厂房东侧建设有一个事故应急池，事故应急池容积为3m3，在生产过程中如若发生搅拌罐破裂、穿孔导致反应溶液泄漏事故时，泄漏液可通过车间内地沟进入事故应急池，搅拌罐单个容积为3m3，一般情况下储存溶液量小于3m3，当发生泄漏，泄漏液可通过事故应急池收集，事故应急池容积满足要求。

## 7.5事故应急预案

建设单位应完善环境风险事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，制定标准的报警方法和程序，并对工人进行紧急事态时的报警培训；同时，成立应急救援专业队伍，平时作好救援专业队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。应急预案及应急救援队伍的主要内容可分别借鉴表7.5-1和表7.5-2。

表7.5-1  　  应急预案纲要内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 预防事故的发生，控制事故隐患，做好各项准备工作 |
| 2 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 |
| 3 | 应急计划区 | 危险目标：装置区、贮存区、环境保护目标 |
| 4 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织人员 |
| 5 | 预案分组响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 6 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等 |
| 7 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警、通讯、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策 |
| 9 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备 |
| 10 | 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离计划 | 事故现场、邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护、医疗救护与公众健康 |
| 11 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复 |
| 12 | 应急培训计划 | 应急计划制订后平时安排人员培训与演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近区域开展公众教育、培训和发布有关信息 |

表7.5-2    　  应急救援队伍的主要组成与职责

| 组成 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 厂长 | 负责对事故的处理指挥，应按其分工、组织和指挥断气、断电、灭火和报警，待事故得以控制后隔离和保护现场 |
| 操作工、维修工 | 负责切断气源，根据管道流程负责关闭总进气阀及储气井进出气阀 |
| 电工 | 负责切断电源，含动力电及照明电，爆炸或泄漏事故，应迅速果断 |
| 生产人员 | 当发生泄露燃烧事故时，应迅速使用灭火器具进行灭火，如火苗难以扑灭，立即进行电话报警；当发生爆炸或泄漏事故时，负责隔离现场及警卫 |
| 其余人员 | 参加灭火或警卫和确保环境风险事故应急处置设备（装置）及时到位 |

## 7.6事故风险评价小结

建设单位应严格执行化学品贮存、运输以及使用操作规范，严格控制污染治理系统风险，制订防火防爆措施，加强风险防范，建立健全事故应急预案等，环境风险事故发生的概率可以大大降低。建设单位在认真落实风险控制措施的前提下，可杜绝和减缓本项目环境风险影响。

环评建议：由于浓硫酸与高锰酸钾接触能发生爆炸，为了安全生产，环评建议企业不储存高锰酸钾，与浓硫酸一并均为即购即用。

# 第八章  　总量控制

## 8.1总量控制

根据2014年1月20日湖南省人民政府关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》的通知（湘政发［2014］4号），主要污染物排污权有偿使用和交易活动是指化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷等七类污染物，主要污染物排污权有偿使用，是指排污单位在满足环境质量要求和主要污染物排放总量控制的前提下，通过缴纳排污权有偿使用费获得主要污染物排污权。主要污染物排污权交易，是指排污单位在满足环境质量要求和主要污染物排放总量控制的前提下，通过排污权储备交易平台出让依法取得的主要污染物排污权或购买主要污染物排污权的行为。现有排污单位是指本办法生效之日前已经存在的合法排污单位，以及已获得环境影响评价批准文件但未投入正式运行的排污单位。

另根据2014年12月31日环保部关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发［2014］197号）知：火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标采用绩效方法核定。其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定。

本项目生产废水排放水量为1950t/a，本项目生活废水排放水量为120t/a。故本项目CODcr、氨氮包含两部分，生产废水及生活废水，生活废水进入德山污水处理厂，经德山污水处理厂处理后排放，生产废水进入电镀中心污水处理厂处理达标后排放，生活废水中CODcr、氨氮分别执行标准为60mg/L、15mg/L，生产废水CODcr、氨氮分别执行标准为80mg/L、15mg/L。

同时考虑到本项目工艺特点，增加废水中重金属的排放总量。

废气污染物为锅炉烟气中产生的SO2和NOx，烟气量为40.8万m3/a，排放污染物达标浓度为SO250mg/m3，NOx200 mg/m3。

总量购买指标情况见下表：

表8.1-1　总量指标购买情况一览表

| 总量控制因子 类别 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总铜 | 总锰 | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生活废水 | 生产废水 | 生活废水 | 生产废水 |  |  |  |  |
| 总量核算污染物浓度排放标准 | 60mg/L | 80 mg/L | 15 mg/L | 15 mg/L | 0.5 mg/L | 1.0 mg/L | 50mg/m3 | 200 mg/m3 |
| 总量指标(t/a) | 0.0072 | 0.156 | 0.0018 | 0.030 | 0.001 | 0.0020 | 0.021 | 0.082 |
| 合计 | 0.17 | 0.032 | 0.001 | 0.002 | 0.021 | 0.082 |

本项目位于电镀中心内部，CODCr、氨氮、总铜总量指标已纳入电镀中心总量指标，总锰指标、SO2指标、NOx指标未纳入，建设方应自行购买。

# 第九章　项目可行性分析

## 9.1产业政策的符合性分析

根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》修正，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。经查询限制类和淘汰类名录该项目不在该名录列举的项目范围内，为允许类。

## 9.2选址可行性分析

1、用地性质符合性分析

本项目选址于常德经济开发区表面处理产业园（常德市电镀中心），根据常德市经济开发区东部扩建区土地利用规划（2008-2030），项目所用地属于三类工业用地，选址合理。

2、与常德经济开发区表面处理产业园（常德市电镀中心）符合性分析

本项目选址于常德经济开发区表面处理产业园（常德市电镀中心）E3栋第一层厂房。电镀中心内建设有集中污水处理站，用于处理电镀中心内企业生产过程中产生的含重金属废水，该企业生产过程中产生的含重金属废水可经电镀中心内污水处理设施集中处理，减少了污染物排放对环境的影响；电镀中心环评批复中废气污染防治措施提出，各车间须分别配套设置集气收集装置和废气处理设施，该项目硫酸雾经收集后一并由逆流式酸雾净化塔处理达标后高空排放。电镀中心周边设置有100m的卫生防护距离，在此范围内无集中居住的居民，该项目硫酸雾废气经处理设施处理后对周边环境影响很小；电镀中心内已建设有符合环保要求的浓硫酸储存间，储存有企业生产所需浓硫酸，企业用浓硫酸不必储存，在园区内即购即用，减少了化学品的风险。

综合以上，本项目选址在常德经济开发区表面处理产业园（常德市电镀中心）内可行。

3、与常德经开区及东扩去产业定位符合性分析

本项目位于常德经济开发区表面处理产业园（常德市电镀中心）内，属于常德市经济技术开发区东部扩建区范围内，根据东部扩建区功能定位，该园区定位以三类工业发展为中心，以化学工业、造纸工业、纺织印染工业、新材料等三类工业为主，优先引进以化学工业、纺织印染工业、新材料工业为主导的三类工业，优先发展高科技、高附加值、技术密集型的工业企业，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目及食品加工等不符合园区主导产业定位的项目。本项目为基础无机化学工业项目，符合常德市经济技术开发区东部扩建区产业定位要求。

## 9.3平面布局合理性分析

项目位于常德经济开发区表面处理产业园（电镀中心）内部西侧，常德市主导风向为NNE，项目废气对位于项目东北侧的环境敏感目标的影响小。

项目内部设备安置有序，生产区位于厂房西侧，由西往东依此布置生产设备，在生产区东侧布置有2个仓库，用于储存原辅材料和成品。办公室布置在厂房东侧，生产、办公分隔开来。

综上所述，拟建项目的平面布局合理。

## 9.4污染物达标排放可行性分析

根据污染物防治措施分析，本项目废水、废气、噪声在采取成熟有效措施后可做到达标排放，固体废物得到较好的处置，污染物可实现达标排放，措施可行。

## 9.5环境制约因素

本项目无明显环境制约因素。

## 9.6小结

本项目产品是活性炭和霍加拉特剂，属于无机化学工业，项目符合东部扩建区产业发展定位，用地符合规划要求和《产业结构调整指导目录》（2013年修正），建设项目平面布局合理，各类污染物可做到达标排放，项目在该地建设可行。

# 第十章  环境经济损益分析

## 10.1环保投资估算

本工程总投资1500万元，其中环保设施投资15万元，占项目总投资的1%。环保治理设施及投资估算见表10.1-1。

表10.1-1  环保设施投资估算

| 类别 | 污染源 | 环保设施 | 规模 | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 治理 | 硫酸雾 | 一套硫酸回收净化塔处理系统，排气筒高出厂房楼顶5m高空排放 | 3000m3/h， 1套 | 5 |
|  | 锅炉 | 经管道伸入楼顶高空排放 | 1根 | 1 |
| 废水 治理 | 生活污水 | 化粪池，依托园区现有 | / | / |
|  | 生产废水 | 事故应急池1个，提升泵1个 | 3m3 | 2 |
|  |  | 污水处理厂，依托园区现有 | 4000m3/d | / |
| 噪声 治理 | 生产设备、风机等 | 设备基座等处进行减振，厂房合理密闭处理 | / | 2 |
| 其他 | 事故应急池、地面、地沟防腐防渗处理 | / | 5 |
| 合计 | / | 15 |

## 10.2社会效益分析

项目建成后的社会效益主要体现在以下方面：

1、改良活性炭和霍加拉特剂

传统活性炭吸附能力单一，通过在活性炭中添加物质，可行选择性的吸附不同的有毒气体。霍加拉特剂是一种吸附甲醛的有效环保材料。既能作为装填材料，做成罐体，用于化工厂、医院、装饰材料制造厂以及装潢市场等场所的个人防护环保器材；也可以放在任意形状的干燥容器内，置于含甲醛有害气体环境中，达到净化空气的目的。

本项目生产的改良活性炭和霍加拉特剂，不仅在石油、化工、冶金、食品等行业中应用广泛，而且在环境保护、控制污染等方面也发挥着越来越重要的作用。

2、提供就业机会，促进当地经济发展

本项目的实施可以提供10余个就业机会，可以解决部分当地富余人员的上岗问题，缓解部分人员的就业压力。带动当地社会运输、服务等产业的发展，促进当地的经济发展。

## 10.3经济效益分析

本项目达产后可以实现年销售额3000万元/年，产生利润800万元/年，项目经济效益好，在经济上是可行的。

## 10.4环境效益分析

本项目的实施后的主要环境效益体现在如下方面：

1、生产过程中采用清洁能源，减少污染物的产生

本项目大部分机械设备加热采用清洁能源――电能，锅炉燃烧能源为天然气，可以减少因采用燃煤锅炉而产生的烟气污染物以及脱硫除尘废水。

2、产品的环境效益

本项目生产的改良活性炭和霍加拉特剂能够很好的吸附有害有毒气体如CO、醛、酮、芳香烃、烷烃等，净化环境空气，在市场上具有很好的环境效益。

# 第十一章  环境管理、监测计划和三同时验收

## 11.1环境管理

建设项目环境保护管理是指工程在施工期、营运期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。

### 11.1.1环境管理机构与人员

项目营运期的环境管理者为湖南佳捷成新材料有限公司，负责具体的环境管理和监测，环境监测可委托有资质的环境检测机构进行。

### 11.1.2环境管理机构职责

环境管理机构负责项目施工期与营运期的环境管理、监理与环境监测工作，由于本项目施工期很短，主要为营运期的环境管理、监理与环境监测工作主要职责如下：

⑴编制、提出该项目营运期的短期环境保护计划及长远环境保护规划。

⑵贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作。

⑶领导并组织环境监测工作，制定和实施监测方案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报。

⑷负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实项目的“三同时”制度。

⑸监督项目各排污口污染物排放情况，确保污染物达到国家排放标准。

⑹建立环保岗位责任制，并将环保奖惩考核列入日常管理体系之中。

### 11.1.3项目营运期的环境保护管理

⑴根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

⑵负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

⑶负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

⑷该项目营运期的环境管理由湖南佳捷成新材料有限公司承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督；

⑸负责对本单位和周边居民进行环保宣传工作。

## 11.2环境监测

环境监测为环境保护管理提供科学的依据，该项目运行后，为确定污染物的排放与环保设施处理效果，需要对排放的各种污染物进行定期监测，此外，还要强化环境管理，编制环保计划，制订防治污染对策，提供科学依据。营运期监测计划实施方案见表11.2-1。

表11.2-1  营运期环境监测方案

| 类别 | 监测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境质量监测 | 大气 | 厂区中央 | SO2、NOx、颗粒物、硫酸雾 | 1次/年 |
|  | 水 | 沅江—东风河入沅江口下游600m处 | pH、CODCr、氨氮、BOD5 | 1次/年 |
|  |  | 沅江—海利化工排污口上游100m处 | pH、CODCr、氨氮、BOD5、总铜、总锰 |  |
|  | 噪声 | 厂界四周外1m | 等效连续A声级 | 1次/年 |
| 污染源监测 | 废气 | 酸雾排气筒 | 硫酸雾 | 1次/年 |
|  |  | 锅炉排气筒 | SO2、NOx、颗粒物 | 1次/年 |
|  | 废水 | 生产废水入电镀中心污水处理厂前总排口 | pH、CODCr、氨氮、SS、总铜、总锰 | 1次/年 |
|  |  | 电镀中心污水处理厂总排口 | pH、CODCr、氨氮、SS、总铜、总锰 | 1次/年 |
|  | 噪声 | 厂界四周外1m | 等效连续A声级 | 1次/年 |

## 11.3污染源清单及“三同时”验收

针对本项目实际情况，根据本环评中提出的污染治理措施，项目污染源清单及三同时验收一览表如下。

表11.3-1  污染源清单及“三同时”验收建议一览表

| 类别 | 污染源 | 环保设施 | 排放方式 | 验收因子 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | 硫酸雾 | 倒料口置集气罩收集装置，收集废气进入废气处置设施（酸雾处理装置，+1根高出厂房楼顶5m排气筒） | 排气筒高出厂房楼顶5m高空排放 | 硫酸雾 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3、表5中规定的限值标准 |
|  | 锅炉烟气 | 排气筒 | 经管道伸入楼顶高空排放 | SO2、NOx、颗粒物 | 锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值 |
| 废水 治理 | 生产废水 | 收集后进入电镀中心污水处理厂处理 | 设置一个规范排放口 | pH、CODCr、氨氮、SS、总铜、总锰 | pH、SS、CODCr、氨氮执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1中水污染物间接排放限值，总铜、总锰等重金属执行常德市电镀中心污水处理厂出水水质要求 |
|  | 生活污水 | 化粪池 | 进入污水管网 | pH、CODCr、氨氮、BOD5 | 德山污水处理厂进水水质要求 |
| 噪声 治理 | 搅拌罐、压滤机、混合机、油压成型机、干燥机、空气压缩机、风机等 | 选用低噪型设备，风机设置隔声罩等 | / | 等效A声级 | GB12348-2008 3类标准 |
| 固体废物 | 原料包装袋、废原料桶 | 外卖综合利用 |
|  | 生活垃圾 | 集中收集交由环卫部门处理 |

# 第十二章  　结论和建议

## 12.1项目概况

湖南佳捷成新材料有限公司年产120吨活性炭及有害气体吸收剂项目租赁常德经济开发区表面处理产业园E3栋第一层进行生产，不新增土地，仅在厂房进行设备搬运及安装。厂房内拟建设活性炭生产区和霍加拉特剂生产区，由搅拌罐、沉淀罐、固液分离机、烘干机等设备组成。

工程主要技术经济指标见表12-1。

表12-1  工程项目组成

| 类别 | 内容 | 建设规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产厂房 | 1000 m2 | 生产活性炭和霍加拉特剂 |
| 辅助工程 | 原材料仓库 | 60m2 | 不同原材料分区隔开，存放原材料 |
|  | 成品库 | 40m2 | 存放成品 |
| 公用工程 | 供电系统 | / | 依托常德市电镀中心 |
|  | 供水系统 | / | 依托常德市电镀中心 |
|  | 排水系统 | / | 依托常德市电镀中心 |
|  | 蒸汽、热水 | / | 自建0.2t锅炉提供 |
| 办公生活工程 | 办公室 | 30m2 | 厂房东侧 |
| 环保 工程 | 污水处理 | 3600m2 | 依托电镀中心污水处理厂，生产废水处理规模4000m3/d |
|  | 酸雾收集处置系统 | 1套 | 本项目在倒料口设置收集装置，然后进入废气处置设施（酸雾处理塔+高出厂房楼顶5m排气筒） |
|  | 事故应急池 | 3m3 | 车间内发生事故应急收集废水 |

## 12.2环境保护目标及环境质量现状

1、环境保护目标

本项目环境保护目标及保护级别见表12.2-1。

表12.2-1　环境保护对象及保护级别

| 保护目标 | 方位 | 距离 | 规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 场区范围6km2地下水井 | GB/T14848-93III标准 |
| 沅江东风河入沅江口至社木铺人渡河段 | 北 | 740m | 大河 | GB3838-2002IV标准 |
| 沅江社木铺人渡至汉寿县龙王庙汇入目平湖 | 东北 | 2.5km | 大河 | GB3838-2002III标准 |
| 七星庵居民 | 东北 | 0.3～1.0km | 100户 | GB3095-2012二级标准 GB3096-2008中的2类标准 |
| 郑家坪村居民 | 西 | 523m~1.0km | 125户 |  |
| 电镀中心办公楼 | 项目西 | 10~100m |  | GB3095-2012中二级标准 GB3096-2008中的3类标准 |

2、环境质量现状

⑴大气环境

本次环评引用《常德市电镀中心建设项目》中常德市环境监测站对民建村G1（本项目西面约1km），祠堂寺村G2（本项目北面约0.5km）的环境空气质量监测数据，区域环境空气质量现状符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，空气质量较好；硫酸雾和铬酸满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中一次值标准。

⑵地表水环境

1、地表水

沅江东风河入沅江口至社木铺河段（S1、S2断面）各项监测因子中，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，社木铺人渡至汉寿县龙王庙汇入目平湖河段（S3断面）各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

2、地下水

根据地下水环境质量标准值对比分析可知，各监测点中，除总大肠杆菌群超标外，其他监测因子均能达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准要求，各监测点中总大肠杆菌严重超标，最大超标倍数达76倍，说明地下水明显受到了生活污水污染。

⑶声环境

拟建地声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

## 12.3拟建工程污染源强及环保措施

⑴废气

①硫酸雾

废气采用集气罩抽风系统收集，经过耐酸管道输送系统，送至硫酸回收净化塔处理系统处理，处理效率可达到95%以上，处理后外排硫酸雾浓度6.25mg/m3，排气筒高出厂房楼顶5m高空排放。

②烘干废气

根据工程分析可知，烘干过程中主要废气为二氧化碳和水蒸汽，在车间内无组织排放，对环境影响很小。

③锅炉烟气

企业锅炉燃料为天然气，燃烧产生的SO2浓度为20mg/m3，NOx浓度为153mg/m3，烟尘浓度为12mg/m3，经管道伸入厂房楼顶高空排放，排放废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求。

⑵废水

①锅炉排水

项目锅炉外排水直接排放，未循环使用，根据建设方提供资料，每天外排水量为0.5t，即150t/a。锅炉排水通过雨水管网排放，对环境影响很小。

②生产废水

废水中主要污染物为CODCr、SS、氨氮、Mn2+、Cu2+。Mn2+浓度为61.5mg/L，Cu2+浓度为76.9mg/L。COD、SS和氨氮参考一般无机化工行业废水产生浓度，分别为150mg/L，80mg/L和15mg/L，进入电镀中心污水处理厂处理后排入沅江。

③硫酸雾喷淋水

硫酸回收净化塔处理系统处理硫酸雾过程中会产生碱液喷淋水，产生量的喷淋水在净化塔的循环水箱中暂存，循环使用，当水质达到一定浓度后，定期排放进入电镀中心污水处理厂。

④生活废水

本项目生产期间共有员工约10人，食宿均在表面处理产业园内，依托其现有工程。本项目范围内的员工生活用水主要为洗手用水，废水产生量为120t/a，水质中污染因子主要为CODCr、BOD5、氨氮、SS，其浓度分别为220mg/L、120mg/L、15mg/L、200mg/L。生活污水进入化粪池后通过污水管网进入德山污水处理厂处理后排入沅江。

⑶噪声

本项目噪声主要来自搅拌罐、压滤机、混合机、油压成型机、干燥机、空气压缩机、硫酸回收净化塔风机等设备，经预测可知，拟建项目营运期间厂界昼间和夜间噪声均达标，拟建项目营运期对周围声环境质量的影响较小。

⑷固废

项目固体废物主要有原料包装袋、废原料桶以及生活垃圾。原料包装袋主要包装原料为硫酸铜、高锰酸钾、碳酸钠、硫酸锰、活性炭、膨润土等；原料桶盛放原料为50%氯化钙溶液，均为无毒原料。原料包装袋、废原料桶均为一般固废，经集中收集后外卖综合利用，生活垃圾集中收集交由环卫部门处理。

本项目污染物治理措施汇总见表12.3-1。

表12.3-1  项目污染物治理措施汇总

| 污染源 | 拟采取措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 锅炉排水 | 排入雨水管网 | 达标排放 |
|  | 生活废水 | 化粪池后进入德山污水处理厂 | 达标排放 |
|  | 生产废水 | 进入电镀中心污水处理厂处理，废水类型为综合废水，经综合调节池以及后续处理达标后经专管排入沅江 | 达标排放 |
|  | 酸雾喷淋废水 | 循环使用，定期排入电镀中心污水处理厂 |  |
| 废气 | 硫酸雾 | 硫酸回收净化塔处理系统处理后，经排气筒高空排放，排气筒应布置在厂房楼顶顶部，且高出楼顶5m设置 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3、表5中规定的限值标准 |
|  | 烘干废气 | 无组织排放 | 达标排放 |
|  | 锅炉烟气 | 经管道伸入厂房楼顶高空排放 | 锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值 |
| 噪声 | 搅拌罐、压滤机、混合机、油压成型机、干燥机、空气压缩机、风机等 | 选用低噪设备，基础减震，加强设备的维护管理 | GB12348-2008中3类标准 |
| 固废 | 原料包装袋 | 外卖综合利用 | 零排放 |
|  | 废原料桶 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 集中收集交由环卫部门处理 |  |

## 12.4环保投资

本工程总投资1500万元，其中环保设施投资15万元，占项目总投资的1%。。环保治理设施及投资估算见表12.4-1。

表12.4-1　  环保设施投资估算

| 类别 | 污染源 | 环保设施 | 规模 | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 治理 | 硫酸雾 | 一套硫酸回收净化塔处理系统，排气筒高出厂房楼顶5m高空排放 | 3000m3/h， 1套 | 5 |
|  | 锅炉 | 经管道伸入楼顶高空排放 | 1根 | 1 |
| 废水 治理 | 生活污水 | 化粪池，依托园区现有 | / | / |
|  | 生产废水 | 事故应急池1个，提升泵1个 | 3m3 | 2 |
|  |  | 污水处理厂，依托园区现有 | 4000m3/d | / |
| 噪声 治理 | 生产设备、风机等 | 设备基座等处进行减振，厂房合理密闭处理 | / | 2 |
| 其他 | 事故应急池、地面、地沟防腐防渗处理 | / | 5 |
| 合计 | / | 15 |

## 12.5污染源清单及“三同时”验收

针对本项目实际情况，根据本环评中提出的污染治理措施，项目污染源清单及三同时验收一览表见表12.5-1。

表12.5-1　 污染源清单及“三同时”验收建议一览表

| 类别 | 污染源 | 环保设施 | 排放方式 | 验收因子 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | 硫酸雾 | 倒料口设置集气罩收集装置，收集废气进入废气处置设施（酸雾处理装置，+1根高出厂房楼顶5m排气筒） | 排气筒高出厂房楼顶5m高空排放 | 硫酸雾 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3、表5中规定的限值标准 |
|  | 锅炉烟气 | 排气筒 | 经管道伸入楼顶高空排放 | SO2、NOx、颗粒物 | 锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值 |
| 废水 治理 | 生产废水 | 收集后进入电镀中心污水处理厂处理 | 设置一个规范排放口 | pH、CODCr、氨氮、SS、总铜、总锰 | pH、SS、CODCr、氨氮执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1中水污染物间接排放限值，总铜、总锰等重金属执行常德市电镀中心污水处理厂出水水质要求 |
|  | 生活污水 | 化粪池 | 进入污水管网 | pH、CODCr、氨氮、BOD5 | 德山污水处理厂进水水质要求 |
| 噪声 治理 | 搅拌罐、压滤机、混合机、油压成型机、干燥机、空气压缩机、风机等 | 选用低噪型设备，风机设置隔声罩等 | / | 等效A声级 | GB12348-2008 3类标准 |
| 固体废物 | 原料包装袋、废原料桶 | 外卖综合利用 |
|  | 生活垃圾 | 集中收集交由环卫部门处理 |

## 12.6项目建设的可行性

1、产业政策符合性

根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》修正，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。

2、选址可行性

①用地性质符合性分析

本项目选址于常德经济开发区表面处理产业园（常德市电镀中心），根据常德市经济开发区东部扩建区土地利用规划（2008-2030），项目所用地属于三类工业用地，选址合理。

②与常德经济开发区表面处理产业园（常德市电镀中心）符合性分析

本项目选址于常德经济开发区表面处理产业园（常德市电镀中心）E3栋第一层厂房。本项目为生产有害气体吸收剂项目，生产废水中有重金属铜离子、锰离子产生，表面处理产业园内污水处理设施齐全，可处理本项目产生的重金属离子，污染物集中处理，减少了污染物对环境的影响。且表面处理产业园周边设置有100m的卫生防护距离，本项目硫酸雾废气经处理设施处理后对周边居民影响很小。

综合以上，本项目选址在常德经济开发区表面处理产业园（常德市电镀中心）内可行。

③与常德经开区及东扩去产业定位符合性分析

本项目位于常德经济开发区表面处理产业园（常德市电镀中心）内，属于常德市经济技术开发区东部扩建区范围内，根据常德市经济技术开发区东部扩建区功能定位，该园区定位以三类工业发展为中心，以化学工业、造纸工业、纺织印染工业、新材料等三类工业为主，食品等产业不引入该园区内。本项目为基础无机化学工业项目，符合常德市经济技术开发区东部扩建区产业定位要求。

3、平面布局合理性分析

项目位于常德经济开发区表面处理产业园（电镀中心）内部西侧，常德市主导风向为NNE，项目废气对位于项目东北侧的环境敏感目标的影响小。

项目内部设备安置有序，生产区位于厂房西侧，由西往东依此布置生产设备，在厂房东侧布置有2个仓库，用于储存原辅材料和成品。

综上所述，拟建项目的平面布局合理。

4、总量控制要求及指标来源

本项目实施后的气型污染物为SO2和NOx，其总量控制指标分别为：0.021t/a和0.082t/a；水型污染物排放量为CODcr0.17t/a、NH3-N 0.032t/a、总铜0.001t/a、总锰0.0020t/a。

本项目位于电镀中心内部，CODCr、氨氮、总铜总量指标已纳入电镀中心总量指标，总锰指标、SO2指标、NOx指标未纳入，建设方应自行购买。

5、公众参与结论

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发[2006]28号文)以及《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的通知（环发[2015]162号），建设单位在环评文件编制阶段实施了公众参与调查，其中团体调查采用发放公众参与调查表的形式进行，个人调查采取网络公示的形式，被调查团体常德市经济技术开发区创业服务中心和常德市恩瑞投资管理有限公司均同意项目建设。在常德市人民政府网站上进行了两次网络公示，发布日期分别为2016年12月9日和2017年2月23日，在两次网络公示期间，均未接收到任何单位或个人对项目建设的反对意见。

6、环境风险

建设单位应严格执行化学品贮存、运输以及使用操作规范，严格控制污染治理系统风险，制订防火防爆措施，加强风险防范，建立健全事故应急预案等，环境风险事故发生的概率可以大大降低。建设单位在认真落实风险控制措施的前提下，可杜绝和减缓本项目环境风险影响。

环评建议：由于浓硫酸与高锰酸钾接触能发生爆炸，为了安全生产，环评建议企业不储存高锰酸钾，与浓硫酸一并均为即购即用。

## 12.7项目建设的制约因素

本项目无明显环境制约因素。

## 12.8项目建设评价总体结论

本项目产品是活性炭和霍加拉特剂，属于无机化学工业，项目符合东部扩建区产业发展定位，用地符合规划要求和《产业结构调整指导目录》（2013年修正），选址符合要求，项目营运期在采取本报告提出的各项环保措施后，废气、废水和噪声污染物可以做到达标排放，固体废物可以得到安全、有效处置，从环境保护角度分析，项目建设可行。

## 12.9建议

1、制定维修设备和环保设施的维护，保养的制度，并认真执行，加强环保治理设施的维护，保证处理设施高效运行。

2、遵守常德市关于环保治理措施管理的规定，接受环保管理部门的监督管理。

# Text boxes

排气筒排放

一级循环槽

二级吸收塔

图3.2-2    总锰平衡图　　单位：t/a

0.12

30.97

31.09

外排废水（KMnO4）

0.5

每周一次排水，排水量2m3

N：噪声

G：废气

项目

W  冷却水

地址

图4.5-1   声环境监测点位示意

N

图3.2-1    总铜平衡图　　单位：t/a

N、G2

成品

0.12

反应液

（KMnO4）

0.5

单位：m3/d

图3.1-2 活性炭加工生产工艺流程及产污环节图

图3.2-3  拟建工程水平衡图

酸雾喷淋水

排产业园污水处理厂

1.5

8

半成品（KMnO4、MnO2）

N、G2

N

过滤

干燥

浸泡混合

1：1

活性炭

反应液

（CuSO4）

松

林

路

N2

N3

CaCl2溶液

N：噪声

G：废气

W：废水

图3.1-1 霍加拉特剂生产工艺流程及产污环节图

N

静置1h

排区域污水管网   0.4

N4

N

反应物

KMnO4

MnSO4

N1

反应物

CuSO4

14.4

0.15

硫酸铜、碳酸钠

水（60-70℃）

锅炉

引风机

G1

成品

烘干

成型

外排废水（CuSO4）

膨润土

生产用水

废水进入收集池

N

排产业园污水处理厂 6.5

锅炉排水

14.25

排雨水管网 0.5

废水进入收集池

N、W1

N、W2

一级吸收塔

压滤

搅拌1h

微波烘干

混合搅拌

塑料搅拌罐

浓硫酸

G2

硫酸雾

新鲜水

9

水（60-70℃）

半成品（CuO、CuSO4）

）

搪瓷罐搅拌1h

0.5

高锰酸钾

集气罩

图6-1  硫酸雾处理工艺流程

生活用水

0.4

0.1

化粪池

碱液吸收液

碱液吸收液

进污水站

硫酸锰

0.15

二级循环槽

N、G3、W3

蒸汽